## Slide 1
Маршрутизация в IP-сетях

## Slide 2
Заголовок IP
IPv4
IPv6
Без маски
(0..10) * 32-битных слов

## Slide 3
Коммутация vs Маршрутизация
Коммутация - экономичное продвижение пакетов на основании локального адреса
  MAC-адрес
  номер виртуального канала
Обеспечивается продвижение пакета между «соседями»:
  одной локальной сети (не разделенной маршрутизаторами)
  по каналу «точка-точка» глобальной сети
Таблицы коммутации небольшого размера
  Учитываются только адреса активно взаимодействующих «соседей»
Пакет при продвижении не модифицируется: экономия
  Действий
  Стоимости
  Скорости

## Slide 4
Доставка в «свою» сеть
4
IP
IP
Data
4
IP
IP
Data
MAC
MAC
0x800
Ethernet, L2
IP, L3
ARP
IP | MAC
ip-01 | mac-01
ip-02 | mac-02
ip-03 | mac-03
… | …
Data
IP & Netmask
=
IP & Netmask

## Slide 5
Address Resolution Protocol
ARP
Преобразование IP-адреса в физический (MAC-адрес)
В обратную сторону обычно не производится
Происходит на каждом узле сети
Использование таблиц
  Отсутствие какой-либо схемы
  Пополнение:
    Широковещательными сообщениями
    Прямыми запросами
RFC 826
Кадр Ethernet
ARP request/replay
Заголовок Ethernet
 | MAC | MAC | IP | IP
Request | ff:ff:ff:ff:ff:ff | mac-01 | ip-01 | ip-02
Replay | mac-01 | mac-02 | ip-02 | ip-01

## Slide 6
ARP table 2
ARP table 1
IP
Eth
Eth
ARP
ARP
IP1 MAC1
IP1 MAC1
IP2 MAC2
Router
ARP table
IP
ARP
Eth
IPD MACD
D
ARP table
IP
ARP
Eth
IPE MACE
E
ARP table
IP
ARP
Eth
IPA MACA
A
ARP table
IP
ARP
Eth
IPC MACC
C
ARP table
IP
ARP
Eth
IPB MACB
B
Ethernet2
Ethernet1
(4)
(3)
(2)
(1)
ARP replay
IP1 MAC1
ARP request
IP1 ?
1
2

## Slide 7
Таблица ARP
D:\>arp -a
Interface: 192.168.22.172 --- 0xb
Internet Address Physical Address Type
192.168.16.4 b8-af-67-10-bd-41 dynamic
192.168.16.12 00-15-5d-13-d8-5f dynamic
192.168.16.15 00-15-5d-00-15-36 dynamic
192.168.16.16 00-15-5d-14-da-3e dynamic
192.168.16.17 00-15-5d-00-0b-15 dynamic
192.168.16.33 00-50-56-8b-24-f0 dynamic
192.168.16.79 c8-d7-19-6a-2c-0a dynamic
192.168.17.24 00-1a-4d-4a-ca-7f dynamic
192.168.17.34 30-5a-3a-06-ce-b6 dynamic
192.168.17.46 d8-cb-8a-59-e7-a3 dynamic
sw-01#show arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.1.1 0 0009.7C24.D50E ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.2 0 0009.7C42.E018 ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.3 0 00E0.F75B.C355 ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.4 0 0001.9609.D64A ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.5 0 0002.160D.E678 ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.6 - 0000.0CA3.78A9 ARPA Vlan1

## Slide 8
Доставка в соседнюю сеть
IP & Netmask
≠
IP & Netmask
Switch
Switch
Router
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
192.168.1.42/24
192.168.2.27/24

## Slide 9
Маршрутизатор / Router
Route
rout, ro͞ot
маршрут, путь, дорога, направление, курс
направлять, устанавливать маршрут, распределять
Rout
rout
разгромить, выкапывать, разбивать наголову, обращать в бегство, обнаруживать, обыскивать,
разгром, раут, поражение, беспорядочное бегство, толпа, пирушка,

## Slide 10
Коммутатор vs Маршрутизатор
Switch
Уровень OSI L2
Внутри локальной сети
Много портов: 5, 24, 48, …
Коммутация по MAC-адресам
  Таблица MAC  порт
Может не иметь своего адреса
  У управляемых 1 адрес
Бывают неуправляемые
  Только самые простые
Router
Уровень OSI L3
Соединяет локальные сети
Мало портов: 2 – 4
  Router-on-a-Stick – 1 порт
Коммутация по IP/Netmask
  ARP-таблица: IP  MAC
  Таблица ip/netmask  IP/порт
Сколько портов – столько адресов
  MAC & IP
Всегда управляемые

## Slide 11
Коммутатор & Маршрутизатор
D-Link DIR-300

## Slide 12
Маршрутизация 1 hop
192.168.1.42/24
mac-42
192.168.2.1/24
mac-02
192.168.1.1/24
mac-01
192.168.2.27/24
mac-27
№ | IP | IP | MAC | MAC
1 | 192.168.1.42 | 192.168.2.27 | mac-42 | mac-01
2 | 192.168.1.42 | 192.168.2.27 | mac-02 | mac-27
3 | 192.168.2.27 | 192.168.1.42 | mac-27 | mac-02
4 | 192.168.2.27 | 192.168.1.42 | mac-01 | mac-42
ARP?
ARP?

## Slide 13
Доставка в «дальнюю» сеть
IP & Netmask
≠
IP & Netmask
Switch
Switch
Router
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
192.168.1.42/24
192.168.2.27/24
192.168.3.33/24
Switch
Router
192.168.2.2/24
192.168.3.1/24
Таблица маршрутизации
192.168.3.0/24 192.168.2.2
…
Таблица маршрутизации
192.168.1.0/24 192.168.2.1
…

## Slide 14
Маршрутизация 2 hops
192.168.1.42/24
mac-42
192.168.2.1/24
mac-02
192.168.1.1/24
mac-01
192.168.3.33/24
mac-33
№ | IP | IP | MAC | MAC
1 | 192.168.1.42 | 192.168.3.33 | mac-42 | mac-01
2 | 192.168.1.42 | 192.168.3.33 | mac-02 | mac-04
3 | 192.168.1.42 | 192.168.3.33 | mac-03 | mac-33
4 | 192.168.3.33 | 192.168.1.42 | mac-33 | mac-03
5 | 192.168.3.33 | 192.168.1.42 | mac-04 | mac-02
6 | 192.168.3.33 | 192.168.1.42 | mac-01 | mac-42
ARP?
ARP?
192.168.2.2/24
mac-04
192.168.3.3/24
mac-03
ARP?

## Slide 15
Таблица маршрутизации
IP routing table
r-01#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 192.168.3.3 to network 0.0.0.0
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.3.3
Создана автоматически
Сеть
Свой IP
Создана вручную
Сеть
Маршрут по умолчанию
Сеть 0.0.0.0/0

## Slide 16
Типы записей
в таблице маршрутизации
Автоматические записи
  Подключённые сети
  Автоматическая конфигурация DHCP
    Default gateway
Ручное добавление администратором
Протоколы маршрутизации
  Routed protocol
    IP
  Routing protocol
    RIP
    OSPF
    BGP
    …

## Slide 17
Таблица маршрутизации
конечного узла
D:\>route print
===========================================================================
Interface List
11...00 15 5d 00 0b 75 ......Microsoft Virtual Machine Bus Network Adapter
1...........................Software Loopback Interface 1
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.16.4 192.168.22.172 261
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.16.0 255.255.240.0 On-link 192.168.22.172 261
192.168.22.172 255.255.255.255 On-link 192.168.22.172 261
192.168.31.255 255.255.255.255 On-link 192.168.22.172 261
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.22.172 261
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.22.172 261
===========================================================================
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.16.4 Default
===========================================================================
Сеть
Свой IP
Broadcast
Маршрут по умолчанию
Сеть 0.0.0.0/0
Localhost / Loopback
Multicast
Limited Broadcast

## Slide 18
Протокол DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
  IP
  Mask
  Default gateway (шлюз по умолчанию)
  Сервера DNS
  Период обновления
  Прочее
    Имя домена
    Сервера точного времени
    …
Режимы работы
  Ручные статические адреса
  Автоматические статические адреса
  Автоматические динамические адреса

## Slide 19
Протокол DHCP
DHCP relay agent
DHCP server
DHCP server
DHCP server
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP discover
DHCP discover
Network1
Network3
Пул адресов
Несколько пулов
Первичный запрос
Предложение
Точный запрос
Подтверждение
Broadcast
Unicast

## Slide 20
Фрагментация сетевых пакетов
Фрагментация при отправке
Динамическая фрагментация
Все сетевые протоколы
IPv4
MTU Maximum Transmission Unit
Технология | MTU
DIX Ethernet | 1 500
Ethernet 802.3 | 1 492
Token Ring (IBM, 16 Mbit/s) | 17 914
Token Ring (802.5, 4 Mbit/s) | 4 464
FDDI | 4 352
X.25 | 576

## Slide 21
Фрагментация IP-пакетов
Идентификатор пакета (Identification)
  Уникально для пары «отправитель / получатель»
  Часто – случайное число
Флаги
  MF – More Fragments, ещё фрагменты
  DF – Do not Fragment, не фрагментировать, отбросить при невозможности доставки
Смещение фрагмента (Fragment Offset)
  В 8-байтных блоках
Фрагментация
Происходит на маршрутизаторах
Для соблюдения локального MTU
Возможна многократная
Размер поля данных всех пакетов (кроме последнего) кратен 8
Генерация заголовков
  Часть полей сохраняется
  Часть вычисляется (MF, Offset)
Сборка
Происходит на узле назначения
Буфер приёма
Таймер приёма
  Фиксированное время (60-120с)
  Адаптивный алгоритм
  TTL пакетов
Неполный пакет отбрасывается

## Slide 22
Протокол IP
Маршрутизатор
IP фрагменты
Token Ring MTU =17914
Ethernet MTU=1492
Протокол IP
Собранный IP пакет
Получатель
Кадр Token Ring
Data
IP TR headers
Data
IP header
Eth header
Eth header
IP header
Ethernet кадры
Отправитель
IP
Протокол IP
IP пакет
IP header
Id = 12456
Offset = 0
MF = 0
Length = 6600 + 20
Id | Offset | MF | Data | Length
12456 | 0 | 1 | 1400 | 1420
12456 | 1400 | 1 | 1400 | 1420
12456 | 2800 | 1 | 1400 | 1420
12456 | 4200 | 1 | 1400 | 1420
12456 | 5600 | 0 | 1000 | 1020