## Slide 1
Маршрутизация в IP-сетях

## Slide 2
Заголовок IP
IPv4
IPv6
Без маски
(0..10) * 32-битных слов

## Slide 3
Коммутация vs Маршрутизация
Коммутация - экономичное продвижение пакетов на основании локального адреса
  MAC-адрес
  номер виртуального канала
Обеспечивается продвижение пакета между «соседями»:
  одной локальной сети (не разделенной маршрутизаторами)
  по каналу «точка-точка» глобальной сети
Таблицы коммутации небольшого размера
  Учитываются только адреса активно взаимодействующих «соседей»
Пакет при продвижении не модифицируется: экономия
  Действий
  Стоимости
  Скорости

## Slide 4
Доставка в «свою» сеть
4
IPsrc
IPdst
Data
4
IPsrc
IPdst
Data
MACsrc
MACdst
0x800
Ethernet, L2
IP, L3
ARP
IP | MAC
ip-01 | mac-01
ip-02 | mac-02
ip-03 | mac-03
… | …
Data
IP.src & Netmask
=
IP.dst & Netmask

## Slide 5
Address Resolution Protocol
ARP
Преобразование IP-адреса в физический (MAC-адрес)
В обратную сторону обычно не производится
Происходит на каждом узле сети
Использование таблиц
  Отсутствие какой-либо схемы
  Пополнение:
    Широковещательными сообщениями
    Прямыми запросами
RFC 826
Кадр Ethernet
ARP request/replay
Заголовок Ethernet
 | MAC.dst | MAC.src | IP.src | IP.dst
Request | ff:ff:ff:ff:ff:ff | mac-01 | ip-01 | ip-02
Replay | mac-01 | mac-02 | ip-02 | ip-01

## Slide 6
ARP table 2
ARP table 1
IP
Eth
Eth
ARP
ARP
IP1 MAC1
IP1 MAC1
IP2 MAC2
Router
ARP table
IP
ARP
Eth
IPD MACD
D
ARP table
IP
ARP
Eth
IPE MACE
E
ARP table
IP
ARP
Eth
IPA MACA
A
ARP table
IP
ARP
Eth
IPC MACC
C
ARP table
IP
ARP
Eth
IPB MACB
B
Ethernet2
Ethernet1
(4)
(3)
(2)
(1)
ARP replay
IP1 MAC1
ARP request
IP1 ?
1
2

## Slide 7
Таблица ARP
D:\>arp -a
Interface: 192.168.22.172 --- 0xb
Internet Address Physical Address Type
192.168.16.4 b8-af-67-10-bd-41 dynamic
192.168.16.12 00-15-5d-13-d8-5f dynamic
192.168.16.15 00-15-5d-00-15-36 dynamic
192.168.16.16 00-15-5d-14-da-3e dynamic
192.168.16.17 00-15-5d-00-0b-15 dynamic
192.168.16.33 00-50-56-8b-24-f0 dynamic
192.168.16.79 c8-d7-19-6a-2c-0a dynamic
192.168.17.24 00-1a-4d-4a-ca-7f dynamic
192.168.17.34 30-5a-3a-06-ce-b6 dynamic
192.168.17.46 d8-cb-8a-59-e7-a3 dynamic
sw-01#show arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.1.1 0 0009.7C24.D50E ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.2 0 0009.7C42.E018 ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.3 0 00E0.F75B.C355 ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.4 0 0001.9609.D64A ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.5 0 0002.160D.E678 ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.6 - 0000.0CA3.78A9 ARPA Vlan1

## Slide 8
Доставка в соседнюю сеть
IP.src & Netmask
≠
IP.dst & Netmask
Switch
Switch
Router
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
192.168.1.42/24
192.168.2.27/24

## Slide 9
Маршрутизатор / Router
Route
rout, ro͞ot
маршрут, путь, дорога, направление, курс
направлять, устанавливать маршрут, распределять
Rout
rout
разгромить, выкапывать, разбивать наголову, обращать в бегство, обнаруживать, обыскивать,
разгром, раут, поражение, беспорядочное бегство, то`лпа, пирушка,

## Slide 10
Протокол DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
  IP
  Mask
  Gateway (шлюз)
  Сервера DNS
  Период обновления
  Прочее
    Имя домена
    Сервера точного времени
    …
Режимы работы
  Ручные статические адреса
  Автоматические статические адреса
  Автоматические динамические адреса

## Slide 11
Протокол DHCP
DHCP relay agent
DHCP server
DHCP server
DHCP server
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP discover
DHCP discover
Network1
Network3
Пул адресов
Несколько пулов