## Slide 1
Прикладные протоколы стека TCP/IP

## Slide 2
Протоколы семейства TCP/IP
Уровни модели OSI
7
6
I
DNS
SMTP
SSH
Telnet
SNMP
HTTP
2
1
IV
Не регламентируется
Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, SLIP, PPP
3
III
IP
DHCP
OSPF
5
4
II
UDP
TCP
ARP
Routing:
OSPF, RIP, EIGRP
Уровни стека TCP/IP
ICMP
MAC адреса
IP-адреса
DNS-адреса

## Slide 3
Система DNS
Domain Name System – Система Доменных Имён
Символьные имена (адреса)
Преобразование в обе стороны: IP  name
Структура противоположна структуре IP-адреса
Иерархическая древовидная структура
  Разделение ответственности
  Уникальность
Домен – совокупность имён
Файл hosts
Unix: /etc/hosts
Windows: %windir%\System32\drivers\etc\hosts
Только для маленьких статичных сетей

## Slide 4
Схема работы DNS
Широковещательный способ
Специализированные сервера
Распределённая БД
Домен – поддомены = зона
Корневые сервера
Метод доступа
  Рекурсивный (клиенты)
  Нерекурсивный (сервера)
Кеширование
Google Public DNS
  8.8.8.8
  8.8.4.4

## Slide 5
Зоны DNS
Прямая
Name  IP
my.urfu.ru = 212.193.82.142
C:\>nslookup my.urfu.ru
Server: t04-505-pdc-pri.at.urfu.ru
Address: 10.98.241.10
Name: my.urfu.ru
Address: 212.193.82.142
C:\>nslookup
Default Server: t04-505-pdc-pri.at.urfu.ru
Address: 10.98.241.10
> set querytype=ptr
> 6.163.193.212.in-addr.arpa
Server: t04-505-pdc-pri.at.urfu.ru
Address: 10.98.241.10
Non-authoritative answer:
6.163.193.212.in-addr.arpa name = e1.ru
Обратная
IP  Name
212.6.163.193 = e1.ru
Не обязаны совпадать
Иногда не совпадают
Почти всегда!