## Slide 1
Интеллектуальные функции коммутаторов
(Ethernet)
(Удалённое) управление (Management)
LoopBack Detection: Защита от петель
STP: Spanning Tree Protocol
Link Aggregation
Фильтрация трафика
VLAN: Виртуальные (локальные) сети
QoS: Качество обслуживания

## Slide 2
Управляемые коммутаторы
Неуправляемые: L2
Управляемые
Настройка
Мониторинг
Offline
Online: L7
Командная строка
SSH (22)
Telnet (23)
Web-интерфейс
HTTPS (443)
HTTP (80)

## Slide 3
Командная строка
Стволы для лохов, ножи – выбор мастеров

## Slide 4
Язык командной строки Cisco
Pro
Самый распространённый
Стандарт де-факто
  Cisco: show
  HP: display
Можно сделать всё
Удобная подсказка
Латынь администратора
Contra
Самый старый
Напластование слоёв
Отсутствие логики
Неудобство простых операций

## Slide 5
Командная строка Cisco
Справка
help
?
<команда> ?
<команда> <параметр…> ?
Сокращения команд
  configure terminal
<кома>?
<команда> <па>?
Автодополнение
  <кома><tab>
  <команда> <па><tab>
Режимы
Пользовательский EXEC
Привилегированный EXEC
Глобальной конфигурации
Специфической конфигурации
Специфической конфигурации
enable
disable
configure terminal
interface FastEthernet 0/1
exit
end

## Slide 6
Привилегированный режим
show
  show running-config
  show startup-config
copy running-config startup-config
  write memory
Однократный вызов из режимов конфигурации
  do show running-config
Switch#show run
Building configuration...
Current configuration : 495 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet1/1
!
--More--

## Slide 7
Обнаружение петель (LBD)
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled

## Slide 8
Избыточные каналы связи

## Slide 9
Spanning Tree Protocol
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
H
H
H
H
H
а
б
— Коммутаторы
— Коммутаторы
— Повторители
— Полнодуплексный порт
— Полудуплексный порт
— Сегменты
F
H
IEEE 802.1D, 1983
  STP
  RSTP
  MSTP

## Slide 10
Построение дерева
Коммутатор 1
Коммутатор 1
Коммутатор 2
Коммутатор 3
Коммутатор 4
1
2
1
1
2
2
1
2
3
1
2
Сегмент 1
Сегмент 2
Сегмент 3
Сегмент 4
Сегмент 5
— Корневой порт
— Назначенный порт
— Port in blocking state
Определение корневого коммутатора
Определение корневого порта (на каждом коммутаторе)
Выбор назначенных коммутаторов для каждого сегмента сети
Обучение (заполнение таблиц коммутации)
15 секунд / этап
Пакеты BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
  Dst = 01:80:C2:00:00:00
Pro:
Знание топологии всей сети
Возможны коммутаторы без STP
Contra:
Долгое время сходимости
  1 минута
Простой каналов

## Slide 11
RSTP: Rapid Spanning Tree
Edge port (тупиковая связь) – не участвует в процессе
Исключён этап обучения
  Начинается сразу
Сокращение времени обнаружения изменения топологии
  С 20 сек до 6
Альтернативные порты
Совместим с STP

## Slide 12
Транки (trunk)
и логические каналы

## Slide 13
Борьба с размножением трафика
Выбор порта для отправки
Динамический
Статический
  MAC-адрес
  IP-адрес
  …

## Slide 14
Выбор порта для отправки
Динамический
Статический
  MAC-адрес
  IP-адрес
  …

## Slide 15
Распределённое агрегирование каналов
— Агрегированный канал
Switch
Switch
Switch
Switch
IEEE 802.3ad
LCAP – Link Control Aggregation Protocol

## Slide 16
Фильтрация трафика
Параметры фильтрации:
  Входящий порт
  Исходящий порт
  MAC отправителя
  MAC получателя
  EtherType (протокол)
  Заголовки протоколов высшего уровня
Широковещательный трафик не фильтруется
Сложны в настройке
В основном фильтрация ведётся на маршрутизаторах (L3)

## Slide 17
VLAN: Виртуальные сети
Виртуальная сеть 1
Виртуальная сеть 2
Виртуальная сеть 3
Виртуальная сеть 4
«Плоские» сети
Трафик VLAN
(включая широковещательный) полностью изолирован от других VLAN

## Slide 18
VLAN на 1 коммутаторе
Виртуальная
сеть 1
Виртуальная
сеть 2
Виртуальная
сеть 3

## Slide 19
VLAN в коммутируемой сети
Switch1
Switch2
Нерациональное использование портов и кабелей
IEEE 802.1Q

## Slide 20
Native VLAN
  Обычно VLAN 1
Метод настройки
  VLAN (список портов)
  Порт (список VLAN)

## Slide 21
VLAN и STP
Sw3
Sw4
Sw1
Sw2
S1
S2
S3
S4
W1
VLAN2
VLAN1
Links, common for both VLANs

## Slide 22
Sw3
Sw4
Sw1
Sw2
S1
S2
S3
S4
W1
Multiple Spanning Tree Protocol

## Slide 23
Sw3
Sw4
Sw1
Sw2
S1
S2
S3
S4
W1
- Blocking port for VLAN1
- Blocking port for VLAN2

## Slide 24
QoS
Код | Трафик | Примечание
NC | Управление сетью | Высший приоритет
VO | Голос | Задержка < 10 мс
VI | Видео | Задержка < 100 мс
CL | Контролируемая нагрузка | 
EE | Улучшенное обслуживание | Без гарантий пропускной способности
BE | По возможности | Стандартное обслуживание
BK | Фоновый трафик | 

## Slide 25
Ограничения коммутируемых сетей
Ограничения на топологию
  (R/M)STP всё равно не задействуют избыточные каналы
  Агрегация работает только локально
Сегменты LAN слабо изолированы
  Широковещательные шторма
  Доступность любого узла любому
  VLAN наоборот слишком сильно изолированы
Формат MAC-адреса:
  Сложна фильтрация трафика
  Недостаточно гибкая система адресации