## Slide 1
Технологии
локальных сетей
(LAN)
Ethernet
Token Ring
FDDI
Fast Ethernet
100VG-AnyLAN
Gigabit Ethernet

## Slide 2
Общие особенности технологий LAN
Расстояние между узлами: 10 – 100 (до 2000) м
Единый формат адреса: 6 байт.
  Уникальность обеспечивается производителем
Стандартная топология: общая шина / кольцо / звезда / дерево
Использование разделяемой среды
  MAC: Media Access Control
Качественные кабели
  Высокая скорость 10 – 16 – 1000 -1000 Мбит/с
  Простота протоколов
    Не требуется восстановление потерянных / повреждённых пакетов
Небольшое количество узлов: 10 - 100
Низкая цена

## Slide 3
Среды передачи данных
Проводные
Беспроводные
Воздушные
Кабельные
Спутниковые
Наземные
Медные
Волоконно-оптические
Коаксиал
Витая пара
Радио
Прочие
IR (ИК)
Wi-Fi
Bluetooth

## Slide 4
Стек протоколов LAN
Модель OSI
Протоколы LAN
Physical
Physical
Data Link
Network
Transport
Session
Presentation
Application
Data Link
MAC
LLC
Институт инженеров по электротехнике и электронике — IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Управление логическим каналом
Logical Link Control
Управление доступом к среде
Media Access Control

## Slide 5
Методы доступа к среде
Media Access Control
Случайный
доступ
Детерминированный
доступ
Кольцо
с маркерным доступом
Token Ring
IR (ИК)
Шина
с маркерным доступом
Token Bus

## Slide 6
Ethernet
1970, Гавайский университет, радио, сеть Aloha
  400 Mhz, полоса 40 kHz, до 9600 бит/с
22 мая 1973, Robert Metcalfe, Xerox PARC
1980: DEC, Intel, XEROX, стандарт Ethernet (DIX)
Коаксиальный кабель – 10 Мбит/с
1990 – Витая пара
1995 – Fast Ethernet (IEEE 802.3u) – скорость до 100Мбит/с
1998 – Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z и 802.3ab)
2002 – 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae)

## Slide 7
Коаксиальный кабель
10Base-5: Толстый коаксиал, 1983
10Base-2: Тонкий коаксиал, 1985

## Slide 8
Толстый коаксиал (10Base-5)
Кабель толщиной 0.5 дюйма
«Желтый» кабель
До 500 м

## Slide 9
Тонкий коаксиал (10Base-2)
Кабель толщиной 0.25 дюйма
Гибкий кабель
До 185 м

## Slide 10
Разделяемая среда
10Base5, IEEE 802.3
Кабель RG-6/8, 50 Ом
Терминаторы 50 Ом
До 500 м
До 100 узлов
Интервал 2.5 м
Трансивер
10Base2, IEEE 802.3a
Кабель RG-58, 50 Ом
Терминаторы 50 Ом
До 185 м
До 30 узлов
Интервал 1 м
BNC-коннекторы
Несущая частота 5-10 MHz
терминатор 50 Ом
Кабель RG6
Трансивер
Кабель AUI (до 50 м)

## Slide 11
Манчестерское
кодирование
0
1
1
0
0
1
0
0
+3
–3
+1
–1
Потенциальный код NRZ
Биполярный код AMI (NRZI)
Биполярный импульсный код
Манчестерский код
Потенциальный код 2B1Q
Простота реализации
Надёжность
Частота основной гармоники
Самосинхронизация
НЧ составляющая

## Slide 12
CSMA/CD
CS: Carrier Sence / Контроль несущей
MA: Multiple Access / Множественный доступ
CD / Обнаружение коллизий
Преамбула кадра
7 x 10101010
1 x 10101011
Ограничитель начала кадра

## Slide 13
Коллизии
Штатная ситуация в Ethernet
Обнаружение коллизии
JAM-последовательность 32 бит
Случайная пауза {2N} x (512 бит)
16 коллизий – кадр отбрасывается
Недогруженный режим работы: 30%

## Slide 14
Параметры 10 Mbit Ethernet
Условие распознавания
коллизий
Tmin > PDV
Path Delay Value = время оборота
Параметр | Значение
Битовая скорость | 10 Мбит/с
Интервал отсрочки | 512 битовых интервала
Межкадровый интервал IPG | 9.6 мкс
Максимум попыток | 16
Максимум паузы | 210
Длина JAM-последовательности | 32 бит
Минимальная задержка | 0
Максимальная задержка | 52.4 мс
Преамбула | 8 байт (64 бит)
Минимальная длина кадра | 64 байт (512 бит)
Максимальная длина кадра | 1518 байт
Максимальный диаметр сети | 2500 м
Максимум станций в сети | 1024

## Slide 15
Repeater: Повторители Ethernet
Правило 5-4-3
5 сегментов
4 повторителя
3 нагруженных сегмента
Максимум узлов
10Base5: 3 * 99 = 297
10Base2: 3 * 29 = 87

## Slide 16
MAC-адрес
IEEE 802.3
Уникальны глобально
  Ethernet, Token Ring, FDDI
6 байт
  3 байта OUI – код производителя
    00:20:AF = 3COM
    00:00:0C = Cisco
  3 байта = 16 000 000 интерфейсов
Задаются в момент производства
Могут меняться программно
Виды:
  0 – Уникальный
  1 – Групповой
  FF:FF:FF:FF:FF:FF – Широковещательный
Internet Address Physical Address
192.168.0.1 00-1c-f0-53-89-28
192.168.0.2 00-1e-58-b6-b3-9b
192.168.0.101 10-bf-48-e3-0c-a4
192.168.0.108 10-bf-48-e3-0b-d8

## Slide 17
Кадр Ethernet
Разновидности
Ethernet DIX = Ethernet II
IEEE 802.3
Novell 802.3 = Raw 802.3
HP – 802.12 (100VG-AnyLAN)
Ethernet SNAP
EtherType | Протокол
0x0800 | IPv4
0x0806 | ARP
0x8137 | IPX
0x86DD | IPv6
0x8100 | Тэг VLAN

## Slide 18
Пропускная способность Ethernet
Минимальный кадр
  14 880 кадров/с
  46 байт/кадр
  5.48 Мбит/с
Максимальный кадр
  813 кадров/с
  1500 байт/кадр
  9.76 Мбит/с
Задержки в сети

## Slide 19
10Base-T: Витая пара
8P8C
RJ45

## Slide 20
Многопортовый повторитель = Hub
TX: Передача
RX: Приём
Тест связности
16 мс
J & K

## Slide 21
Прямой кабель
Перекрёстный кабель (Crossover)
EIA/TIA-568B
Host – Hub
EIA/TIA-568A
Host – Host
Схема обжима
Телефония

## Slide 22
Соединение
концентраторов
Варианты соединения:
Кросс-кабель
Двойной разьём
«Умный» разьём
MDI: Medium Dependent Interface

## Slide 23
Иерархия концентраторов
Uplink

## Slide 24
Образование петель

## Slide 25
Максимум конечных узлов
Корневой
концентратор
Концентратор 1
Концентратор 2
Концентратор N
Правило 5 – 4 – 3действует!
(Правило 4 хабов)
Максимум станций: 1024 (Ethernet)
Максимальный диаметр: 5 * 100 = 500 м (10Base-T)

## Slide 26
Стандарты Ethernet 10 Mbit/s
Параметр | 10Base-5 | 10Base-2 | 10Base-T | 10Base-F
Кабель | RG-8/11 | RG-57 | UTP-3/4/5 | Многомодовое оптоволокно
Сегмент | 500м | 185м | 100м | 2000м
Диаметр | 2500м | 925м | 500м | 2500м
Станций в сегменте | 100 | 30 | 1024 | 1024
Повторителей | 4 | 4 | 4 | 4/ 5

## Slide 27
Pro et Contra
Коаксиал
Витая пара
Оптика
Не надо активных устройств
Отказ всего сегмента
Сложность поиска сбоя
Отработанная технология
Дешевизна
Локализация отказов
Требуются концентраторы
Оборудование для монтажа
Много кабелей
Экзотика
10Base-5
10Base-2
Надёжность
Большое расстояние
Стоимость
Сложность прокладки
Простота установки
Дешевизна
Ненадёжность