## Slide 1
Базовые протоколы TCP/IP

## Slide 2
Протоколы семейства TCP/IP
Уровни модели OSI
7
6
I
DNS
SMTP
SSH
Telnet
SNMP
HTTP
2
1
IV
Не регламентируется
Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, SLIP, PPP
3
III
IP
DHCP
OSPF
5
4
II
UDP
TCP
ARP
Routing:
OSPF, RIP, EIGRP
Уровни стека TCP/IP
ICMP

## Slide 3
Протокол IP
Протокол межсетевого взаимодействия (Internet Protocol, IP) RFC 791
  Модули IP устанавливаются на всех конечных станциях и маршрутизаторах сети
Основные функции:
  Передача дейтаграмм от отправителя к получателям между сетями через составную сеть
    Но и внутри сети тоже
  Поддержка интерфейса с сетевыми технологиями составляющих сетей (вниз)
  Поддержка интерфейса с протоколами транспортного уровня TCP и UDP (вверх)
  Динамическая фрагментация пакетов при передаче их между сетями с различными максимально допустимыми значениями MTU
IP - протокол без установления соединений
  Дейтаграмма / пакет
  Принцип “best effort”
  Отсутствует квитирование — обмен подтверждениями между отправителем и получателем,
  Нет процедуры упорядочивания, повторных передач и др.

## Slide 4
Заголовок IP
IPv4
IPv6
Без маски
(0..10) * 32-битных слов

## Slide 5
Мультиплексирование
на транспортном уровне
Порт = приложение
Очереди порта
  Входная
  Выходная
В TCP/IP – 32-битное число
  1-65536
  1-1024 зарезервированы
  Well-know ports
    22, 23, 80, 443…
  Динамические порты
    Ephemeral
Порты TCP и UDP не связаны
  Но стараются делать одинаковыми
IP
Ethernet
TCP
UDP
tcp 53
tcp 80
tcp 443
udp 161
udp 53
HTTPS
HTTP
DNS
DNS
SNMP

## Slide 6
Протокол UDP
Universal Datagram Protocol – Дейтаграммный протокол
IP на транспортном уровне
  Минимум усложнений
Доставка
  Между прикладными процессами
  Без гарантий доставки
Основная функция – мультиплексирование
  На основе пары IP + Port

## Slide 7
Протокол UDP
Выходной буфер
Входной буфер
TFTP
Порт 69
Выходной буфер
Входной буфер
Входной буфер
Выходной буфер
DHCP
Порт 67
Протокол UDP
App
Порт 1056
Протокол IP
Драйвер Ethernet

## Slide 8
Заголовок UDP
2 байта | 
Заголовок IP (тип протокола = 17) | 
UDP source port | Номер порта процесса-отправителя
UDP destination port | Номер порта процесса-получателя
UDP message length | Длина UDP-пакета в байтах
UDP checksum | Контрольная сумма UDP-пакета
Данные | 

## Slide 9
Формирование дейтаграм UDP
Протокол UDP
Отдельные пользовательские сообщения
К протоколу IP
Дейтаграммы UDP
Заголовки UDP

## Slide 10
Сокеты UDP
DNS client2
IP1, IP2
UDP
IP
DNS server2
DNS server1
Socket DNS server2 (IP2, port UDP 53)
Socket DNS server1 (IP1, port UDP 53)
UDP datagram
Dest port 53
IP datagram
Dest IP2
DNS request
frame
Socket = IP:Port