## Slide 1: Сети и системы телекоммуникаций
Уколов Станислав Сергеевич
s.s.ukolov@urfu.ru
+7(904)549-72-72

## Slide 2: 1. Общие принципы построения вычислительных сетей

## Slide 3: Эволюция компьютерных сетей
Эволюция телекоммуникаций
Эволюция вычислительной техники
Эволюция компьютерных сетей

## Slide 4: Примеры сетей
Водопровод
Дороги
Почта
Электросеть
Телефонная сеть

## Slide 5
ВЦ на базе мейнфрейма
Предприятие
Централизованная система на базе мэйнфрейма

## Slide 6
Устройство ввода
Пакет заданий
Вычислительный центр на базе мэйнфрейма
Пользователи с заданиями на выполнение вычислительной работы

## Slide 7
ВЦ на базе мейнфрейма
Предприятие
Удалённое подразделение
Многотерминальная система – прообраз вычислительной сети

## Slide 8
Вычислительный центр на базе мэйнфрейма
Офисы 1 этажа
Офисы 3 этажа
Офисы 2 этажа
4 этаж -
Терминал пользователя

## Slide 9
Многотерминальные централизованные системы уже имели уже все внешние признаки локальных вычислительных сетей, однако по существу ими не являлись, так как сохраняли сущность централизованной обработки данных автономно работающего компьютера.

## Slide 10: Объединение удаленных супер-ЭВМ глобальными связями
Сотни или тысячи километров
1969 – начало работ по созданию сетей с коммутацией пакетов, 1974 – архитектура SNA (IBM), сети Х.25

## Slide 11
Главным результатом создания первых глобальных компьютерных сетей был отказ от принципа коммутации каналов, на протяжении многих десятков лет успешно использовавшегося в телефонных сетях.

## Slide 12: Появление миникомпьютеров
В результате технологического прорыва в области производства компьютерных компонентов появились большие интегральные схемы (БИС). Их сравнительно невысокая стоимость и богатыехорошие функциональные возможности привели к созданию мини-компьютеров, которые стали реальными конкурентами мэйнфреймов.

## Slide 13
Предприятие
мини-ЭВМ
мини-ЭВМ
мини-ЭВМ
Автономное использование нескольких миникомпьютеров на одном предприятии

## Slide 14
терминалы
мини-ЭВМ
ПК
мини-ЭВМ
мини-ЭВМ
ПК
Устройство сопряжния
Различные типы связей в первых локальных сетях – начало 70-х

## Slide 15: Создание персональных компьютеров
Создание персональных компьютеров (начало 80-х) послужило мощным катализатором для бурного роста локальных сетей,
появилась отличная материальная основа в виде десятков и сотен машин, принадлежащих одному предприятию и расположенных в пределах одного здания.

## Slide 16: Стандартные технологии
В середине 80-х годов положение дел в локальных сетях стало кардинально меняться. Утвердились стандартные технологии объединения компьютеров в сеть —
Ethernet
Arcnet
Token Ring
Token Bus
несколько позже — FDDI.

## Slide 17
Стандартные сетевые технологии
Элементы локальных сетей Ethernet, Token Ring, ArcNet:
компьютеры
сетевые адаптеры
драйверы сетевых адаптеров
коаксиальный кабель
операционная система Novell NetWare

## Slide 18
Первые ламповые компьютеры | Начало 40-х
Первые компьютеры на полупроводниковых схемах (транзисторах). | Середина 50-х
Первые компьютеры на интегральных схемах. Первые мультипрограммные ОС. | Середина 60-х
Первые глобальные связи компьютеров. | Конец 60-х
Начало передач по телефонным сетям голоса в цифровой форме. | Конец 60-х
Появление больших интегральных схем. Первые мини-компьютеры. | Начало 70-х
Первые нестандартные локальные сети. | Начало 70-х
Создание сетевой архитектуры IBM SNA. | 1974
Создание технологии Х.25. | 1974
Появление персональных компьютеров. | Начало 80-х
Создание Internet в современном виде. Установка на всех узлах стека TCP/IP. | Начало 80-х
Появление стандартных технологий локальных сетей. | Ethernet – 1980 Token Ring – 1985 FDDI -1985
Начало коммерческого использования Internet. | Конец 80-х
Изобретение Web. | 1991

## Slide 19
Вычислительные сети
как распределенные системы
Распределенные функции:
      обработка данных
      хранение данных
      ввод-вывод данных
      доступ пользователей к компьютеру
Степень взаимосвязности элементов системы:
      мультипроцессорные системы
      многомашинные системы
      вычислительные сети
      распределенные вычислительные среды

## Slide 20
Преимущества
распределенных систем:
Возможность превышения максимальной производительности одного процессора
  Лучшее соотношение производительность/стоимость
  Соответствие распределенному характеру обработки данных (банки, учреждения, производство)
  Повышенная надежность (живучесть)
  Простота наращивания и расширения
  Балансирование нагрузки, разделение ресурсов

## Slide 21
Проблемы:
Сложность организации совместной работы отдельных элементов распределенной системы (сложность ОС, приложений, коммуникационного оборудования)
Проблема безопасности данных
Проблема надежного обмена данными

## Slide 22
Мультипроцессорные системы
Распределенная обработка в пределах компьютера
Несколько процессорных узлов, взаимодействующих через общую ОП
Истинный параллелизм вычислений – повышение производительности или надежности

## Slide 24
Многомашинные системы –
несколько компьютеров, работающих под управлением собственной ОС,
связанных в единое целое специальными программными и аппаратными средствами
взаимодействуют через внешнюю память
истинный параллелизм - распределение вычислительной нагрузки на уровне задач
территориально тесно связанные

## Slide 26
Вычислительные сети
слабые программные и аппаратные связи
компьютеры территориально автономны
взаимодействие с помощью сообщений через каналы связи
основная цель – разделение ресурсов: файлов, дисков, принтеров, модемов, факсов

## Slide 27
Истинно распределенные
вычислительные среды
Сеть выступает как единый компьютер
Сеть прозрачна для пользователя
Параллелизм на уровне задачи

## Slide 28
Распределенный характер сетевых приложений
Сетевая ОС
Клиент
Сетевая ОС
Сервер
Ответ
Запрос
Клиент
Запрос
Ответ

## Slide 29
l Разделение локальных ресурсов каждого компьютера между всеми пользователями сети достигается с помощью :
клиентов (client), которые формируют запросы на доступ к удаленным компьютерам,
серверов (server), принимающих эти запросы из сети и предоставляющих запрашиваемые ресурсы.
Набор модулей «клиент – сервер» представляет собой распределенную программу, реализующую сетевую службу (service).

## Slide 30
Конвергенция сетей
Конвергенция компьютерных и телекоммуникационных сетей
Сближение локальных и глобальных сетей

## Slide 31
Конвергенция локальных и глобальных сетей
Различия (80-е):
Протяженность
Качество линий связи
Сложность методов передачи данных
Скорость
Разнообразие услуг
Технологии (Ethernet, ATM)
Протоколы (IP)
WWW, intranet
Безопасность

## Slide 32
Классификация сетей по территориальному признаку
¨ Локальные сети (Local Area Network - LAN)
¨ Глобальные сети (Wide Area Network - WAN)
¨ Городские сети (Metropolitan Area Network - MAN)

## Slide 33
Конвергенция компьютерных и телекоммуникационных сетей
Телефонные сети
Радиосети
Телевизионные сети
Сближение видов услуг
Цифровая передача информации
Цифровая обработка информации
Коммутация пакетов и каналов
QoS: качество обслуживания