## Slide 1
Коммутация
Коммутация – соединение конечных узлов через сеть транзитных
Маршрут – последовательность транзитных узлов на пути от отправителя к получателю

## Slide 2
В самом общем виде задача коммутации может быть представлена в виде нескольких взаимосвязанных частных задач.
Определение информационных потоков, для которых требуется прокладывать пути.
Определение маршрутов для потоков
Сообщение о найденных маршрутах узлам сети
Продвижение – распознавание потоков и локальная коммутация на каждом транзитном узле
Мультиплексирование и демультиплексирование потоков

## Slide 3
Информационным потоком (data flow, data stream) называют непрерывную последовательность байт (пакетов, кадров, ячеек), объединенных набором общих признаков, который выделяет его из общего сетевого трафика.
Адрес назначения
Адрес отправителя
Тип трафика (данные vs голос)
Сетевая служба
Размер пакета
…
Признаки потока
Глобальные vs Локальные
Атрибуты vs Метки

## Slide 4
Маршрутизация
B
2
1
3
A
D
C
100
100
10
Таблица коммутации
ds1 > 2
ds2 > 3
ds3 > A
…
Метрика

## Slide 5
Определение маршрутов
Дополнительные критерии выбора:
номинальная пропускная способность;
загруженность каналов связи;
задержки, вносимые каналами;
количество промежуточных транзитных узлов;
надежность каналов и транзитных узлов.
Сложная задача прокладки единственного маршрута
Маршрут может определяться эмпирически («вручную») администратором сети.
Но чаще всего автоматически.

## Slide 6
Оповещение сети о выбранном маршруте.
Сообщение о маршруте: «если придут данные, относящиеся к потоку n, то нужно передать их на интерфейс F».
новая запись в таблице коммутации.

## Slide 7
Продвижение – распознавание потоков и коммутация на каждом транзитном узле
Несколько локальных операций коммутации.
Коммутатором (switch)в широком смысле называется устройство любого типа, способное выполнять операции переключения потока данных с одного интерфейса на другой.
Коммутатором может быть как специализированное устройство, так и универсальный компьютер со встроенным программным механизмом коммутации.

## Slide 8
Интерфейсы коммутатора
Коммутатор

## Slide 9
3
5
4
7
6
8
1
2
9
10
а
b
а
c
d
c
b
d
e
f
Коммутационная сеть

## Slide 10
мультиплексирование
демультиплексирование
Коммутатор 2
Коммутатор 1
Коммутатор 3
Операции мультиплексирования и демультиплексирования потоков при коммутации
Инт.2
Инт.1
Инт.3
Инт.4
Инт.5
Физический канал

## Slide 11
Мультиплексирование – способ обеспечения доступности имеющихся физических каналов одновременно для нескольких сеансов связи между абонентами сети.
Разделение:
  Временное
  Частотное

## Slide 12
Мультиплексор Демультиплексор

## Slide 13
Коммутация каналов
Коммутация пакетов
  Коммутация сообщений
  Коммутация пакетов
  Коммутация ячеек
Методы коммутации

## Slide 14
Коммутация каналов

## Slide 15
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Коммутация
User information rate
Circuit information rate
Связи
User A
User B
User C
User D
S1
S2
S3
S4
S5
Коммутация каналов без мультиплексирования

## Slide 16
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
4 channels in one link
S1
S2
S3
S4
S5
T
T
Мультиплексирование каналов

## Slide 17
Дополнение потока до пропускной способности линии
Оборудование пользователя
Терминальное оборудование
Связь
Данные пользователя
Вставляемые «пустые» данные

## Slide 18
Требуется установка соединения (сигнальный протокол)
Возможен отказ в соединении
Гарантированная пропускная способность
Гарантированные задержки
Минимальные потери

## Slide 20
Отправляемые данные
Отправляемые данные
1 этап – исходное сообщение на узле отправителе
2 этап – разбиение сообщения на части
3 этап – образование пакетов
4 этап - сборка пакетов на узле назначения
Принятые данные
Коммутация пакетов

## Slide 21
Буферизация
Входная очередь
Выходная очередь
Коммутационная матрица
Входная очередь
Выходная очередь
Входная очередь
Выходная очередь
Входная очередь
Выходная очередь
Интерфейс
Интерфейс
Интерфейс
Интерфейс

## Slide 22
Сглаживание пульсаций трафика

## Slide 23
Очереди пакетов
Магистральный
канал

## Slide 24
Коммутируемые сети
Дейтаграммные сети (без установления соединений)
Сети с установлением логических соединений
Сети с коммутацией пакетов
Сети с коммутацией каналов
Сети с установлением виртуальных каналов
Сети с установлением логических соединений без фиксации маршрутов

## Slide 25
S6
N6
S6
N5
S3
N4
S3
N3
S2
N2
Пакет не требуется передавать через сеть
N1
Адрес следующего коммутатора
Адрес назначения
N1
S6
S4
S3
S2
S1
S5
S7
N1
N4
N3
N2
N5
N6
N3
N5
N4
N2
N6
Таблица коммутации коммутатора S1
Дейтаграммный принцип передачи пакетов
Возможна балансировка (load balancing)
Best effort

## Slide 26
Принцип установки логического соединения при пакетной коммутации
Данные
Данные
Данные
Запрос на
установление соединения
Запрос на
разрыв
соединения
Подтверждение
разрыва
соединения
Подтверждение
установления
соединения
Прием запроса на
установление
соединения
Квитанции
подтверждения
Узел 2
Узел 1

## Slide 27
Логическое соединение
Несколько типов пакетов
Подтверждение доставки
Исправление ошибок
Дополнительная обработка трафика
Дифференцированное обслуживание потоков

## Slide 28
Виртуальный канал
Virtual circuit 2 (VC2)
S2
S3
VC2
VC1
Адрес следующего коммутатора
Адрес назначения
S6
S4
S3
S2
S1
S5
S7
VC1
N1
N4
N3
N2
N5
N6
Таблица коммутации коммутатора S1
Virtual circuit 1 (VC1)
VC2
Использование меток
Сокращение таблиц маршрутизации
Ускорение продвижения
Балансировка возможна между каналами

## Slide 29
Временная диаграмма при коммутации каналов
Node N1
Node N2
S
V
Switch
Switch
Propagation delay - tprg.
Transmission delay - ttrns

## Slide 30
Временная диаграмма при коммутации пакетов
Node N1
Switch 1
Tps
t1
Node N2
Switch 2
t1
t1
t1
t1
T1
Задержки на пакетизацию
Расходы на заголовок / концевик
Ожидание в очередях
Задержки в коммутаторах

## Slide 31
Сравнение эффективности двух типов коммутации

## Slide 32: Сравнение методов коммутации каналов и пакетов
Коммутация каналов | Коммутация пакетов
Гарантированная пропускная способность (полоса) для взаимодействующих абонентов | Пропускная способность сети для абонентов неизвестна, задержки передачи носят случайный характер
Сеть может отказать абоненту в установлении соединения | Сеть всегда готова принять данные от абонента
Трафик реального времени передается без задержек | Ресурсы сети используются эффективно при передаче пульсирующего трафика
Адрес используется только на этапе установления соединения | Адрес передается с каждым пакетом

## Slide 33
Области применимости методов коммутации
Коммутация каналов применяется
для передачи трафика с постоянной скоростью и чувствительного к задержкам. Пример: речь
Недостатки - в случае временного не использования канала абонентами его пропускную способность нельзя отдать другим абонентам – отсутствует адресная информация в потоке данных
Коммутация пакетов применяется
для передачи пульсирующего трафика с переменной скоростью и не чувствительного к задержкам. Пример: передача текстовых документов, просмотр Web-страниц
Недостатки - нет гарантий пропускной способности, переменные задержки – сложно передавать потоковый трафик реального времени – речь, видео

## Slide 34
Совместно используемый несколькими интерфейсами физический канал называют разделяемым (shared). Часто используется также термин разделяемая среда передачи данных — shared media.
Метод синхронизации
  Централизованный (Арбитр шины)
  Децентрализованный
Редко используется в глобальных сетях
Сдаёт позиции в локальных сетях
Сохраняется в радиоканалах
Разделение среды

## Slide 35
Активный интерфейс
Пассивный интерфейс
Физические каналы связи
Активный интерфейс
Активный интерфейс
Физический канал связи
Активный интерфейс
Активный интерфейс
Физический канал связи
Активный интерфейс
Совместное использование канала связи интерфейсами устройств
К1
К2
К1
К2
К1
К2
К3
Активный интерфейс
Пассивный интерфейс

## Slide 36
Принципы разделения среды
Случайный доступ
  С контролем несущей
Детерминированный доступ
  На основе токена
Передача возможна только если сеть свободна
Время «захвата» среды ограничено (стандартом)
Все сетевые адаптеры слышат передаваемый кадр
При возникновении коллизии передача прекращается и делается случайная задержка
Передача возможна только для владельца токена
Время владения токеном ограничено (стандартом)
Правило передачи токена

## Slide 37
Технология Ethernet
Компьютер
Сетевой адаптер
Разделяемая среда
10 Mbit (Ethernet)
100 Mbit (Fast Ethernet)
1 Gbit (Gigabit Ethernet)
10 Gbit
…

## Slide 38
Ethernet 10 Mbit
10Base-5: Толстый коаксиал
10Base-2: Тонкий коаксиал
10Basr-T: витая пара
10Base-F: Оптоволокно

## Slide 39
Толстый коаксиал (10Base-5)
Кабель толщиной 0.5 дюйма
«Желтый» кабель
До 200 м

## Slide 40
Тонкий коаксиал (10Base-2)
Кабель толщиной 0.25 дюйма
Гибкий кабель
До 185 м

## Slide 41
Fast Ethernet (100 Mbit)
100Base-TX: витая пара (до 100м)
100Base-FX: Многомодовое оптоволокно (до 400 м)
100Base-SX: Многомодовое оптоволокно (до 300м)
100Base-LX: Одномодовое оптоволокно (до 15км)

## Slide 42
Витая пара

## Slide 43
Универсальный способ обжима
Прямой порядок
Кросс-линковый (перекрестный) порядок

## Slide 44
Оптоволоконный кабель

## Slide 45
Ethernet
Топология: логическая - общая шина, физическая – общая шина или дерево
Способ коммутации: дейтаграмная коммутация пакетов. Распределённый коммутатор
Очереди: встроенные в сетевые адаптеры
Адресация: MAC-адрес (6 байт)
Разделение среды и мультиплексирование: случайный доступ с контролем несущей
Кодирование: зависит от стандарта
Надёжность: поле контрольной суммы в кадре. Повторная передача не выполняется
Режим работы: полудуплексный или дуплексный