## Slide 1: Сети Основные понятия
Связь двух узлов
Физическая передача данных
Сетевое ПО
Топология сети
Адресация в сети
Коммутация / Маршрутизация
Разделяемая среда передачи данных

## Slide 2
Совместное использование ресурсов
Периферийные устройства
  Диски
  Принтеры
  Сканеры
  …
Данные
Вычислительные мощности

## Slide 3
Операционная
система
Контроллер ПУ
Приложение В
УУ
Интерфейс компьютера
Интерфейс устройства
Компьютер В
Периферийное устройство
Буфер
3
1
2
4
5
6
Драйвер ПУ
Интерфейс – формально определённая физическая или логическая границы между взаимодействующими независимыми объектами

## Slide 4
Взаимодействие с периферийным устройством

## Slide 5: Возможное распределение функций между
Ведение очередей запросов
Буферизация данных
Подсчет контрольной суммы последовательности байтов
Анализ состояния ПУ
Загрузка очередного байта данных (или команды) в регистр контроллера
Считывание байта данных или байта состояния ПУ из регистра контроллера
драйвером
контроллером (УУ)
и
Преобразование байта из регистра (порта) в последовательность бит
Передача каждого бита в линию связи
Обрамление байта стартовым и стоповым битами - синхронизация
Формирование бита четности
Установка признака завершения приема/передачи байта

## Slide 6
ОС
Контроллер ПУ
Приложение В
УУ
Интерфейс компьютера
Интер. устройства
Компьютер В
ПУ
Буфер
3
1
2
4
5
6
Драйвер COM-порта
Драйвер ПУ
ОС
Контроллер COM-порта
Приложение А
Интерфейс компьютера
Компьютер А
Буфер
Драйвер COM-порта
Контроллер COM-порта
Доступ к ресурсам по сети

## Slide 7
Интерфейс, протокол
Драйвер, сетевая карта
Согласование, синхронизация, достоверность данных
Клиенты + Сервер = Сетевая служба

## Slide 8
Компьютер В
Компьютер А
Редиректор
Приложение А
Локальная ОС
Серверная часть
Клиентская часть
Локальная ОС
Локальные ресурсы
Локальные ресурсы
Сеть
СЕРВЕР
КЛИЕНТ
Взаимодействие программных компонент
Сообщения А - В
Драйвер порта
Драйвер порта

## Slide 9
Сетевые службы
Файловая служба
Служба печати
Веб-служба
…
Сетевые службы

## Slide 10
Сетевая операционная система (ОС)
Net OS
Управление локальными ресурсами
Сетевые средства
Транспортные средства
Сетевые службы
Клиент
Сервер

## Slide 11
Сетевые приложения
Параллельные вычисления
Специализация серверов

## Slide 12: Задачи физической передачи данных по линии связи
Кодирование
Синхронизация
Компрессия
Преобразование информации из параллельной в последовательную форму (экономия линий связи)
Обеспечение надежности передачи - контрольные суммы, квитирование
Элементы, реализующие физическую передачу :
Сетевые адаптеры, сетевые интерфейсы коммутаторов, маршрутизаторов и
т.д. Аппаратура передачи данных (модемы)
частотная модуляция
потенциальное
импульсное
1
0
1
1

## Slide 13
Характеристики физических каналов связи
Предложенная нагрузка
Скорость передачи данных, кол-во потерь
Ёмкость канала / Полоса пропускания
  Физическая среда
  Способ передачи (протокол)
Режим
  Симплекс
  Полудуплекс
  Дуплекс
    Симплекс + Симплекс

## Slide 14
l Наиболее простым случаем связи двух устройств является их непосредственное соединение физическим каналом, такое соединение называется связью «точка-точка» (point-to-point).
l Для обмена данными с внешними устройствами (как с собственной периферией, так и с другими компьютерами) в компьютере предусмотрены интерфейсы или порты.
l Логикой передачи сигналов на внешний интерфейс управляют аппаратное устройство компьютера - контроллер и программный модуль - драйвер.

## Slide 15
l Операционная система компьютера в сети должна быть дополнена клиентским и/или серверным модулем, а также средствами передачи данных между компьютерами. В результате операционная система компьютера становится сетевой. ОС
l При соединении «точка-точка» на первый план выходит задача физической передачи данных по линиям связи.

## Slide 16
Выбор конфигурации связей (топологии)
    полносвязные и неполносвязные структуры
Проблема адресации узлов
Способ коммутации (коммутация пакетов, сообщений, каналов)
Способ разделения линий связи в неполносвязных системах
Проблемы связи нескольких компьютеров

## Slide 17
Топология
Варианты связи сетевых узлов

## Slide 18
Полносвязная топология

## Slide 19
Ячеистая топология
Разделяемые каналы
Индивидуальные каналы
Транзитный узел
Универсальный компьютер
Специализированное сетевое оборудование

## Slide 20
Топология «кольцо»
Резервирование
Возможность контроля доставки

## Slide 21
Топология «звезда»
Концентратор
Более надежна
Требует специального устройства

## Slide 22
Топология «иерархическая звезда»

## Slide 23
Топология «общая шина» -
канал, разделяемый всеми
Экономична, проста для установки
Низкая надежность
Плохая масштабируемость
Процедура доступа к среде
Центральный элемент

## Slide 24
Смешанная топология

## Slide 25
l Адрес должен уникально идентифицировать сетевой интерфейс в сети любого масштаба.
l Схема назначения адресов должна сводить к минимуму ручной труд администратора и вероятность дублирования адресов.
l Желательно, чтобы адрес имел иерархическую структуру, удобную для построения больших сетей.
l Адрес должен быть удобен для пользователей сети, а это значит, что он должен допускать символьное представление, например, Server3 или www.cisco.com.
l Адрес должен быть по возможности компактным, чтобы не перегружать память коммуникационной аппаратуры — сетевых адаптеров, маршрутизаторов и т. п.
Адресация

## Slide 26
Виды адресов
Уникальный (unicast)
Групповой (multicast)
Широковещательный (broadcast)
Произвольной рассылки (anycast)
Числовой
  MAC 9c-93-4e-06-ca-eb
  IP 192.168.0.103
Символьный www.urfu.ru
Аппаратные
Назначенные
  Вручную
  Автоматически
«Плоские»
Иерархические
  Переменной длины
  Фиксированной длины
Хост
Интерфейс
Сетевая служба
  Порт www.urfu.ru:80
  URL mail.urfu.ru/owa

## Slide 27
Плоское адресное пространство
Множество адресов узлов
Адрес узла n

## Slide 28
Множества адресов групп интерфейсов - K
Множество адресов подгрупп интерфейсов - L 
Адресное пространство
Адрес сетевого интерфейса -n
Иерархический адрес – (K,L,n)
Иерархическое адресное пространство
IP
10.16.201.9
10.16.201.*
10.16.*
10.*

## Slide 29
Протокол разрешения адресов
ARP
  192.168.0.103 > 9c-93-4e-06-ca-eb
DNS
  www.urfu.ru > 212.193.82.20
  212.193.68.199 > id.urfu.ru
Распределённые
Централизованные