## Slide 1
Протокол TCP/IP
IP-сети

## Slide 2
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
1994
1996
1998
2000
2002
IP
IPX
NetBEUI
SNA
Триумфальное шествие протокола TCP/IP

## Slide 4
Source: Probe Research, Inc 1999.
Количество пользователей Internet в мире —1998-2005
•
•
•
•
•

## Slide 5
Терминология
internet
  Технология, впервые опробованная при создании сети Internet. Включает стандарты на средства транспортировки сообщений по составной неоднородной сети, а также высокоуровневые сервисы.
  Синоним: IP-технология
  Составная сеть
Internet – конкретная сеть, реализация технологии internet
  Синоним: Сеть
IP-сеть – любая сеть использующая технологию internet
  Internet
  Локальные сети
  Корпоративные сети
intranet – составные сети предприятия, использующие технологию internet
extranet – IP-сети, объединяющие сети предприятий-партнеров по бизнесу

## Slide 8
Прикладной (Application)
Представительный (Presentation)
Сеансовый (Session)
Транспортный (Transport)
Сетевой (Network)
Канальный (Link)
Физический (Physical)
Прикладной (Application) | FTP, telnet, SNMP, SMTP, HTTP, TFTP
Транспортный (Transport) | TCP, UDP
Сетевой (Network) | IP, RIP, OSPF, ICMP
Уровень сетевых интерфейсов (Network Interface) | Не регламентируется
Уровни OSI
Уровни стека TCP/IP
Уровни OSI

## Slide 10
К передающей среде
Протоколы межсетевых интерфейсов
RARP
Протоколы инкапсуляции в кадры Ethernet, FR, TR, ATM, FDDI, X.25 и т.д.
ARP
TCP
UDP
Протоколы транспортного уровня
IGMP
IP
ICMP
HTTP
Протоколы прикладного уровня
Telnet
DHCP
DNS
Пользовательский процесс
Пользовательский процесс
Пользовательский процесс
Пользовательский процесс
Протоколы сетевого уровня
Application Programming Inetrface

## Slide 11
Сетевой
Ethernet
Прикладной
Сетевой
Транспортный
Межсетевой интерфейс
Ethernet
Сетевой
TR
Прикладной
Сетевой
Транспортный
Ethernet
TR
ATM
ATM
ATM
Token Ring
Ethernet
Межсетевые интерфейсы
Межсетевые интерфейсы
Межсетевой интерфейс
Хост
Хост
Маршрутизатор
Маршрутизатор
Сетезависимые и сетенезависимые протоколы стека TCP/IP

## Slide 12
Адресация в TCP/IP
Сетевые интерфейсы
Приложения
Сетевой интерфейс
Порт
Локальный адрес
IP-адрес
DNS-имя
Определяется технологией подсети, однозначно определяет узел в пределах подсети
Для большинства технологий локальных сетей - это MAC-адрес сетевого адаптера или порта маршрутизатора, например: 11-А0-17-3D-BC-01
Обычно физические
Однозначно определяет узел в пределах составной сети
Состоит из двух частей: номера сети и номера узла
Имеет размер 4 байта (32 бита), например, 109.26.17.100
Номер сети определяется администратором
Номер хоста назначается администратором или автоматически
используется на прикладном уровне, например, в протоколах WWW или SSH
Несколько компонент: имя машины, имя организации, домен, страна (my.urfu.ru)
Домены регистрируются централизованно
Имена хостов назначаются администратором
Устройства L2 (концентраторы, мосты, коммутаторы) прозрачны для IP и могут не иметь своих адресов

## Slide 13
Преобразование адресов
Аппаратный адрес
Сетевой IP-адрес
Доменное имя
Протоколы разрешения адресов (ARP)
12-B7-01-56-BA-F5
129.35.251.23
Система доменных имен (DNS)
www.service.lattelekom.lv

## Slide 14
Формат IP-адреса
Двоичная нотация
10000000 00001010 11111111 00011110
Шестнадцатеричная нотация
80.0A.FF.1E
Десятичная нотация
128.10.255.30
Разделение сети и хоста
  Фиксированная граница(RFC 760)
  На начальном этапе
Классы адресов (RFC 791)
  A, B, C
Безклассовая адресация с использованием маски (RFC 950, RFC 1518)
  Наибольшая гибкость
  Ослабление нехватки IP-адресов

## Slide 15
Классы IP-адресов
Класс | Биты | Номера сети | Кол-во сетей | Узлы | Кол-во узлов
A | 0… | 1.0.0.0 126.0.0.0 | 126 | *.0.0.1 *.255.255.254 | 16 777 214
localhost | 01111111 | 127.0.0.0 | 1 | 127.0.0.1 | 16 777 214
B | 10… | 128.0.0.0 191.255.0.0 | 16 382 | *.*.0.1 *.*.255.254 | 65 534
C | 110… | 192.0.0.0 223.255.255.0 | 2 097 150 | *.*.*.1 *.*.*.254 | 254
D | 1110… | 224.0.0.0 239.255.255.255 | Мультикаст |  | 
E | 11110… | 240.0.0.0 255.255.254.0 | Зарезервировано |  | 
Особые IP-адреса
0.0.0.0 – неопределённый адрес (адрес отправителя)
Net = 0 – адрес отправителя «из той же сети»
255.255.255.255 – limited broadcast (в своей сети)
Net + 111…111 – broadcast в указанной сети
127.0.0.1 – localhost / loopback

## Slide 16
Маски IP-адресов
Класс | Биты | Номера сети | Маска | Маска | Кол-во узлов
A | 0… | 1.0.0.0 126.0.0.0 | 255.0.0.0 | /8 | 16 777 214
B | 10… | 128.0.0.0 191.255.0.0 | 255.255.0.0 | /16 | 65 534
C | 110… | 192.0.0.0 223.255.255.0 | 255.255.255.0 | /24 | 254
PtP | - |  | 255.255.255.252 | /30 | 2
* | - |  |  | /m | 232-m - 2
 |  |  |  | /20 | 4096
Технология бесклассовой междоменной маршрутизации
(Classless Inter-Domain Routing, CIDR)
Более экономное расходование адресного пространства за счет выделения пула адресов в точном соответствии с требованиями каждого клиента
Уменьшение числа записей в таблицах маршрутизаторов, за счет объединения маршрутов

## Slide 17
Пример безклассового IP-адреса
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
IP | 192 | 168 | 17 | 1 | 
Маска | 255 | 255 | 240 | 0 | /20
Сеть | 192 | 168 | 16 | 0 | 
Хост | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Broadcast | 192 | 168 | 31 | 255 | 
IP | 1100-0000 | 1010-1000 | 0001-0001 | 0000-0001 | 32
Маска | 1111-1111 | 1111-1111 | 1111-0000 | 0000-0000 | /20
Сеть | 1100-0000 | 1010-1000 | 0001-0000 | 0000-0000 | IP & Mask
Хост | 0000-0000 | 0000-0000 | 0000-0001 | 0000-0001 | IP & ~Mask
Broadcast | 1100-0000 | 1010-1000 | 0001-1111 | 1111-1111 | IP ¦ ~Mask
192.168.17.1 255.255.240.0
192.168.17.1/20

## Slide 18
Пулы IP-адресов
для автономных сетей
Класс | Номера сети | Маска, от | Обычно
A | 10.*.*.* | /8 | /24, /16
B | 172.16.*.* 172.31.*.* | /12 | /24
C | 192.168.*.* | /16 | /24
Link-Local | 169.254.0.0 | /16 | /16

## Slide 19
Централизованное распределение
IP-адресов
ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  ARIN (America)
  RIPE (Europe)
  APNIC (Asia & Pacific)
  …
Только при помощи провайдера
Дефицит IP-адресов
  IPv6 (128 бит)

## Slide 20
Address Resolution Protocol
ARP
Преобразование IP-адреса в физический (MAC-адрес)
В обратную сторону обычно не производится
Использование таблиц
  Отсутствие какой-либо схемы
Происходит на каждом узле сети
RFC 826
Кадр Ethernet
ARP request/replay
Заголовок Ethernet

## Slide 21
ARP table 2
ARP table 1
IP
Eth
Eth
ARP
ARP
IP1 MAC1
IP1 MAC1
IP2 MAC2
Router
ARP table
IP
ARP
Eth
IPD MACD
D
ARP table
IP
ARP
Eth
IPE MACE
E
ARP table
IP
ARP
Eth
IPA MACA
A
ARP table
IP
ARP
Eth
IPC MACC
C
ARP table
IP
ARP
Eth
IPB MACB
B
Ethernet2
Ethernet1
(4)
(3)
(2)
(1)
ARP replay
IP1 MAC1
ARP request
IP1 ?
1
2

## Slide 22
Таблица ARP
D:\>arp -a
Interface: 192.168.0.102 --- 0xb
Internet Address Physical Address Type
192.168.0.1 00-1c-f0-53-89-28 dynamic
192.168.0.2 00-1e-58-b6-b3-9b dynamic
192.168.0.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb static
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa static
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static

## Slide 23
Система DNS
Domain Name System – Система Доменных Имён
Символьные имена (адреса)
Преобразование в обе стороны: IP  name
Структура противоположна структуре IP-адреса
Иерархическая древовидная структура
  Разделение ответственности
  Уникальность
Домен – совокупность имён
Файл hosts
Unix: /etc/hosts
Windows: %windir%\System32\drivers\etc\hosts
Только для маленьких статичных сетей

## Slide 24
Схема работы DNS
Широковещательный способ
Специализированные сервера
Распределённая БД
Домен – поддомены = зона
Корневые сервера
Метод доступа
  Рекурсивный (клиенты)
  Нерекурсивный (сервера)
Кеширование
Google Public DNS
  8.8.8.8
  8.8.4.4

## Slide 25
Зоны DNS
Прямая
Name  IP
my.urfu.ru = 212.193.82.142
C:\>nslookup my.urfu.ru
Server: t04-505-pdc-pri.at.urfu.ru
Address: 10.98.241.10
Name: my.urfu.ru
Address: 212.193.82.142
C:\>nslookup
Default Server: t04-505-pdc-pri.at.urfu.ru
Address: 10.98.241.10
> set querytype=ptr
> 6.163.193.212.in-addr.arpa
Server: t04-505-pdc-pri.at.urfu.ru
Address: 10.98.241.10
Non-authoritative answer:
6.163.193.212.in-addr.arpa name = e1.ru
Обратная
IP  Name
212.6.163.193 = e1.ru
Не обязаны совпадать
Иногда не совпадают
Почти всегда!

## Slide 26
Протокол DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
  IP
  Mask
  Gateway (шлюз)
  Сервера DNS
  Период обновления
  Прочее
    Имя домена
    Сервера точного времени
    …
Режимы работы
  Ручные статические адреса
  Автоматические статические адреса
  Автоматические динамические адреса

## Slide 27
Протокол DHCP
DHCP relay agent
DHCP server
DHCP server
DHCP server
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP discover
DHCP discover
Network1
Network3
Пул адресов
Проблемы
Согласование с DNS
  Dynamic DNS
  Только для клиентских машин
Удалённое управление и мониторинг
Фильтрация по IP