## Slide 1
Маршрутизация в IP-сетях

## Slide 2
Заголовок IP
IPv4
IPv6
Без маски
(0..10) * 32-битных слов

## Slide 3
Коммутация vs Маршрутизация
Коммутация - экономичное продвижение пакетов на основании локального адреса
  MAC-адрес
  номер виртуального канала
Обеспечивается продвижение пакета между «соседями»:
  одной локальной сети (не разделенной маршрутизаторами)
  по каналу «точка-точка» глобальной сети
Таблицы коммутации небольшого размера
  Учитываются только адреса активно взаимодействующих «соседей»
Пакет при продвижении не модифицируется: экономия
  Действий
  Стоимости
  Скорости

## Slide 4
Доставка в «свою» сеть
4
IPsrc
IPdst
Data
4
IPsrc
IPdst
Data
MACsrc
MACdst
0x800
Ethernet, L2
IP, L3
ARP

## Slide 5
Address Resolution Protocol
ARP
Преобразование IP-адреса в физический (MAC-адрес)
В обратную сторону обычно не производится
Использование таблиц
  Отсутствие какой-либо схемы
Происходит на каждом узле сети
RFC 826
Кадр Ethernet
ARP request/replay
Заголовок Ethernet

## Slide 6
ARP table 2
ARP table 1
IP
Eth
Eth
ARP
ARP
IP1 MAC1
IP1 MAC1
IP2 MAC2
Router
ARP table
IP
ARP
Eth
IPD MACD
D
ARP table
IP
ARP
Eth
IPE MACE
E
ARP table
IP
ARP
Eth
IPA MACA
A
ARP table
IP
ARP
Eth
IPC MACC
C
ARP table
IP
ARP
Eth
IPB MACB
B
Ethernet2
Ethernet1
(4)
(3)
(2)
(1)
ARP replay
IP1 MAC1
ARP request
IP1 ?
1
2

## Slide 7
Таблица ARP
D:\>arp -a
Interface: 192.168.0.102 --- 0xb
Internet Address Physical Address Type
192.168.0.1 00-1c-f0-53-89-28 dynamic
192.168.0.2 00-1e-58-b6-b3-9b dynamic
192.168.0.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb static
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa static
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static

## Slide 8
Протокол DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
  IP
  Mask
  Gateway (шлюз)
  Сервера DNS
  Период обновления
  Прочее
    Имя домена
    Сервера точного времени
    …
Режимы работы
  Ручные статические адреса
  Автоматические статические адреса
  Автоматические динамические адреса

## Slide 9
Протокол DHCP
DHCP relay agent
DHCP server
DHCP server
DHCP server
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP client
DHCP discover
DHCP discover
Network1
Network3
Пул адресов
Несколько пулов