## Slide 1
Технологии
локальных сетей
(LAN)
Ethernet
Token Ring
FDDI
Fast Ethernet
100VG-AnyLAN
Gigabit Ethernet

## Slide 2
Token Ring
IBM, 1984
Стандарт IEEE 802.5, 1985
Скорости 4 Мбит/с и 16 Мбит/с
Отказоустойчивость
  Уведомление о доставке в кольце
  Активный монитор
Доступ с передачей токена

## Slide 3
Доступ с передачей токена
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
Номера
станций
1
2
3
4
5
6
А
А
А
А
А
А
*
*
*
*
В
Станция 1
получила
токен
Копирование пакета А
в буфер станции 3.
Отметки в пакете
о получении
Изъятие
пакета А
из кольца
Токен
получает
станция 2
Пакет А
1
2
3
4
5
6
Время удержания токена
Несколько пакетов
Раннее освобождение токена
Признак приёма

## Slide 4
Основные параметры
Token Ring
физическая топология — «звезда»;
логическая топология — «кольцо»;
метод доступа — передача маркера;
скорость передачи данных — 4 или 16 Мбит/с;
максимальный размер кадра — до 16 Кбайт;
среда передачи — неэкранированная или экранированная витая пара (используется 2 пары), возможно и применение оптоволокна;
концентраторы MSAU (Multi-Station Access Unit), специализированные соединители фирмы IBM или RJ-45.
максимальная длина сегмента:
  UTP — 150 м (для 4 Мбит/с) или 60 м (для 16 Мбит/с),
  STP — 300 м (для 4 Мбит/с) или 100 м (для 16 Мбит/с);
максимальная длина сегмента с репитерами:
  UTP — 365 м,
  STP — 730 м;

## Slide 5
Token Ring

## Slide 6
Token Ring
Pro et Contra
Достоинства
Высокая дальность передачи (до 730 м)
Предсказуемая задержка при передаче информации между любыми двумя устройствами (детерминированный метод доступа)
Недостатки
Довольно высокая стоимость
Низкая совместимость оборудо­вания
  В 16-мегабитных сетях Token Ring нельзя использовать 4-мегабитные устройства
Малая (по современным меркам) скорость передачи данных.

## Slide 7
FDDI
Fiber Distributed Data Interface
1986-1988 ANSI
Первая технология LAN на оптоволокне
Основана на Token Ring

## Slide 8
Основные характеристики
Топология «кольцо»
Максимальное количество абонентов сети – 1000.
Максимальная протяженность кольца сети – 20 километров.
Максимальное расстояние между абонентами сети – 2 километра.
Среда передачи – многомодовый оптоволоконный кабель (возможно применение витой пары).
Метод доступа – маркерный.
Скорость передачи информации – 100 Мбит/с (200 Мбит/с для дуплексного режима передачи).

## Slide 9
Отказоустойчивость FDDI
Концентраторы и Адаптеры бывают:
двойного подключения (DAC – Dual-Attachment Concentrator) , т.е. подключаются к обоим (внутреннему и внешнему) кольцам сети
одинарного подключения (SAC – Single-Attachment Concentrator), подключаются только к одному (внешнему) кольцу сети.

## Slide 10
Подключение к кольцам FDDI

## Slide 11
Реконфигурация при обрыве
Обрыв
кабеля

## Slide 12
Кодирование 4B5B
Hex | Binary | 4B5B
0 | 0000 | 11110
1 | 0001 | 01001
2 | 0010 | 10100
3 | 0011 | 10101
4 | 0100 | 01010
5 | 0101 | 01011
6 | 0110 | 01110
7 | 0111 | 01111
8 | 1000 | 10010
9 | 1001 | 10011
A | 1010 | 10110
B | 1011 | 10111
C | 1100 | 11010
D | 1101 | 11011
E | 1110 | 11100
F | 1111 | 11101
Самосинхронизирующийся
  Невозможны длинные последовательности 0 или 1
Уменьшает скорость передачи
Невозможные комбинации битов
  Проверка ошибок
  Служебная информация

## Slide 13
FDDI Pro et Contra
Достоинства
Высокая помехозащищенность
Максимальная секретность передачи информации
Высокая скорость передачи
Высокая дальность передачи
Недостатки
Высокая стоимость оборудования

## Slide 14
100VG-AnyLAN
Альтернативный проект Fast Ethernet
Hewlett-Packard, AT&T
100 Мбит/с
Demand Priority (приоритетный доступ по требованию)
Кадры Ethernet и Token Ring
Витая пара категории 3, 4 или 5 (используются все 4 пары);
Максимальная длина сегмента (для оборудо­вания HP) — 225 м

## Slide 15
Demand Priority
Концентратор опрашивает порты
Приоритет кадра
Решение принимается всеми концентраторами совместно
Запрос MAC-адреса при подключении
Отсутствие очереди в концентраторе
  Разделяемая среда

## Slide 16
100VG-AnyLAN
Pro et Contra
Достоинства
Большая скорость обмена
Сравнительно невысокая стоимость аппаратуры
Централизованный метод управления обменом без конфликтов, гарантирующее предельную величину времени доступа
Совместимость на уровне форматов пакетов с сетями Ethernet и Token-Ring.
Недостатки
Сложность установки и настройки
Высокая стоимость оборудования