## Slide 1
Дополнительные функции IP-маршрутизаторов

## Slide 2
Общая схема IP-сети
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
192.168.1.42/24
192.168.2.27/24
192.168.3.33/24
192.168.2.2/24
192.168.3.1/24
Таблица маршрутизации
192.168.3.0/24 192.168.2.2
…
Таблица маршрутизации
192.168.1.0/24 192.168.2.1
…

## Slide 3
Функции IP-маршрутизаторов
Пересылка IP-пакетов
  Между подсетями
Управление, Management
  Мониторинг
Фильтрация трафика
Инжиниринг трафика, QoS
  IntServ
  DiffServ
Трансляция сетевых адресов, NAT
Виды и типы маршрутизаторов

## Slide 4
Коммутаторы vs Маршрутизаторы
Switch vs Router
Коммутаторы
Работают на канальном уровне
  прозрачны для протоколов верхнего уровня
Быстрые устройства - обрабатывают кадры со скоростями, близкими к предельным (wire speed)
Не могут фильтровать трафик для защиты от несанкционированного доступа или ошибок (широковещательный шторм)
Не могут объединять сети с разными технологиями
Маршрутизаторы
Способны объединять сети с разными технологиями (составные сети)
Защищают и изолируют сети от проблем в одной из сетей
  широковещательный шторм
  нежелательный доступ
Осуществляют баланс и приоритезацию трафика
Обрабатывают пакеты медленней, чем мосты (количество этапов при обработке больше в 2- 3 раза)

## Slide 5
Управление маршрутизатором
Offline
Online: L7
Командная строка
SSH (22)
Telnet (23)
Web-интерфейс
HTTPS (443)
HTTP (80)

## Slide 6
Командная строка Cisco
Справка
help
?
<команда> ?
<команда> <параметр…> ?
Сокращения команд
  configure terminal
<кома>?
<команда> <па>?
Автодополнение
  <кома><tab>
  <команда> <па><tab>
Режимы
Пользовательский EXEC
Привилегированный EXEC
Глобальной конфигурации
Специфической конфигурации
Специфической конфигурации
enable
disable
configure terminal
interface FastEthernet 0/1
exit
end
line vty 0 4

## Slide 7
Фильтрация трафика
Фильтрация трафика – нестандартная обработка IP-пакетов маршрутизатором, приводящая к отбрасыванию некоторых пакетов или изменению их маршрута
The Internet
194.100.12.0/24
201.17.200.0/24
194.100.12.25
132.22.0.0/16
s1
e1
e2

## Slide 8
Условия фильтрации
IP-адрес
  Источника
  Приёмника
MAC-адрес
  Источника
  Приёмника
Идентификатор интерфейса
  Входящий
  Исходящий
Тип протокола
  TCP
  UDP
  ICMP
  OSPF
Номер порта TCP/UDP
  WWW
  SSH
  …
Соединение
Отбросить
  Drop
  Reject
Allow – доставить
Mark – пометить
Redirect – переслать
…
Stateless
Stateful
Router
Firewall
Brandmauer

## Slide 9
Router + Firewall

## Slide 12
Списки доступа
Простые
  access-list 1 permit 192.168.1.1 255.255.255.255
  access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
  access-list 1 permit any
  access-list 1 deny any
    Автоматическое правило
Применяется к интерфейсу:
  int fa 0/1
  access group 1 in
Advanced
  access-list 101 deny TCP any 21 any
  access-list 101 deny ICMP any 192.168.2.1 0.0.0.0 eq 8
  …

## Slide 13
Стандарты QoS в IP-сетях
IP-технологии созданы для решения задачи доставки
  Эластичный трафик
  Нечувствительный к задержкам
Технологии QoS встраиваются позже
  1990е годы
2 стандарта / подхода
  Система интегрированного обслуживания, IntServ
    Для каждого соединения
  Система дифференцируемого обслуживания, DiffServ
    Для классов трафика
Методы
  Кондиционирование трафика
  Сигнализация для координации маршрутизаторов
  Резервирование пропускной способности маршрутизаторов
  Приоритетные и взвешенные очереди

## Slide 14
Ведро маркеров
Входной поток пакетов
Выходной поток пакетов
Очередь пакетов
Сервер
b бит —
объем ведра
r бит/c — cкорость
наполнения ведра
Ведро заполняется со скоростью r бит/сек
Объём ведра b
Пакет из входной очереди продвигается на выход только если ведро заполнено не ниже M байт
  M – размер пакета
При этом M маркеров из ведра удаляются
При переполнении пакет:
  Сглаживание: задерживается в очереди
  Профилирование: отбрасывается
Алгоритм допускает пульсацию трафика
  В некоторых пределах

## Slide 15
Случайное раннее обнаружение
Average length of a queue
Drop probability
LowThreshold
TopThreshold
1
MaxDropProbability
Вероятность отбрасывания пакета
Максимальная вероятность отбрасывания пакета
Нижний порог
Верхний порог
Средняя длина очереди
Random Early Detection
UDP
WRED: Weighted RED
  Для разных классов

## Slide 16
Резервирование ресурсов с помощью протокола RSVP
PATH message
RESV message
RESV message
IGP route (multicast)
IGP route (multicast)
PATH
PATH
PATH
PATH
PATH
PATH
PATH
PATH
PATH
RESV
RESV
RESV
RESV
RESV
RESV
C1
C2
C3
R1
Интегрированное обслуживание
IntServ

## Slide 17
Модель DiffServ
Класс трафика – совокупность поступающих на обработку пакетов, обладающих общими признаками
Например
  Пакеты голосовых сообщений
  Все пакеты с MTU > N
Независимо от маршрута
Независимое поведение маршрутизаторов (PHB, Per Hop Behavior)
Разметка трафика

## Slide 18
Заголовок IP

## Slide 19
Неопределенность уровня обслуживания в модели DiffServ
R1
R2
R3
R4
i11
i31
i21
i22

## Slide 20
NAT Трансляция сетевых адресов
IP*
2
IP*
3
IP*
1
{IP*} — множество частных
адресов узлов сети, которым
разрешен выход во внешнюю сеть
{IP} — множество
глобальных адресов
внешнего интерфейса
корпоративной сети
{IP*} {IP}
1
Внутренняя сеть
Устройство NAT
Внешняя
сеть
192.168.1.*/24
«Серые» IP-адреса
Безопасность
Гибкость настройки

## Slide 21
BNAT
Базовая трансляция
Сетевых адресов
R2
NAT
R3
NAT
Внутренняя сеть А
Внутренняя сеть В
Внешняя
сеть
10.0.1.5
10.0.1.4
10.0.1.7
10.0.2.3
10.0.1.4
Сеть 10.0.2.0/24
Сеть 10.0.1.0/24
Сеть 10.0.1.0/24
10.0.2.12
10.0.2.15
10.0.1.2
10.0.2.2
10.0.1.1
R1
181.230.25.1
185.127.125.2
181.230.25.2
185.127.125.3
185.127.125.4
181.230.25.3
Таблица отображения NAT
Глобальные
адреса
Глобальные
адреса
Частные
адреса
Частные
адреса
10.0.1.4
10.0.1.1
10.0.2.3
10.0.1.4
10.0.2.15
10.0.1.2
181.230.25.1
185.127.125.2
181.230.25.3
185.127.125.4
181.230.25.2
185.127.125.3
Таблица отображения NAT

## Slide 22
NAPT
R2
NAT
Внутренняя сеть
10.0.1.5
10.0.1.4
10.0.1.7
10.0.2.3
Сеть 10.0.2.0
Сеть 10.0.1.0
10.0.2.12
10.0.2.15
10.0.2.2
R1
181.230.25.1
Таблица отображения NAT
Глобальный
адрес
Назначенный
порт
Частный
адрес
Порт
10.0.1.4
1245
10.0.2.3
1045
10.0.2.15
1245
181.230.25.1
3451
181.230.25.1
3455
181.230.25.1
3452
Внешняя
сеть
Сервер telnet
136.56.28.8
Работает даже для одного «белого» IP
В основном для исходящего трафика (SNAT: Source NAT)
Годится и для входящего (DNAT: Destination NAT)
Бывает и двойная трансляция
Network Address & Port Translation
Трансляция адресов и портов

## Slide 23
Классы маршрутизаторов
Regional network
Branch LAN
Backbone routers
Edge routers
LAN routers
Core network
Regional network
LAN routers
Remote office LAN
Branch LAN
Remote office/Home routers

## Slide 24
Классы маршрутизаторов
Магистральные маршрутизаторы
  Скорость обработки
  Большое количество интерфейсов (8)
  Минимум дополнительных функций
Пограничные маршрутизаторы
  Гибкость
  Фильтрация
  Профилирование
Корпоративные маршрутизаторы
  Поддержка всех функций
Маршрутизаторы региональных отделений
  Упрощённая версия магистрального / корпоративного
Маршрутизаторы удалённых офисов
  Одна сеть
  Одна технология uplink
Программный маршрутизатор
Маршрутизатор локальной сети
  Коммутатор 3 уровня

## Slide 25
Коммутаторы 3 уровня (L3)
194.100.15.5
255.255.255.0
MAC-P1
P1
194.100.15.6
255.255.255.0
MAC-P2
P2
194.100.15.7
255.255.255.0
MAC-P3
P3
194.100.15.8
255.255.255.0
MAC-P4
P4
194.100.17.10
255.255.255.0
MAC-P5
P5
194.100.17.9
255.255.255.0
MAC-P6
P6
IP=194.100.15.2
Mask=255.255.255.0
Default gateway=194.100.15.5
MAC1
IP=194.100.15.3
Mask=255.255.255.0
Default gateway=194.100.15.6
MAC2
IP=194.100.17.11
Mask=255.255.255.0
Default gateway=194.100.17.9
MAC3
Функции зависят от настройки портов
Обязательно поддерживают VLAN
  VLAN = Подсеть = IP/Mask

## Slide 26
Схема маршрутизатора