## Slide 1
Базовые протоколы TCP/IP

## Slide 2
Протоколы семейства TCP/IP
Уровни модели OSI
7
6
I
DNS
SMTP
SSH
Telnet
SNMP
HTTP
2
1
IV
Не регламентируется
Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, SLIP, PPP
3
III
IP
DHCP
OSPF
5
4
II
UDP
TCP
ARP
Routing:
OSPF, RIP, EIGRP
Уровни стека TCP/IP
ICMP

## Slide 3
Протокол IP
Протокол межсетевого взаимодействия (Internet Protocol, IP) RFC 791
  Модули IP устанавливаются на всех конечных станциях и маршрутизаторах сети
Основные функции:
  Передача дейтаграмм от отправителя к получателям между сетями через составную сеть
    Но и внутри сети тоже
  Поддержка интерфейса с сетевыми технологиями составляющих сетей (вниз)
  Поддержка интерфейса с протоколами транспортного уровня TCP и UDP (вверх)
  Динамическая фрагментация пакетов при передаче их между сетями с различными максимально допустимыми значениями MTU
IP - протокол без установления соединений
  Дейтаграмма / пакет
  Принцип “best effort”
  Отсутствует квитирование — обмен подтверждениями между отправителем и получателем,
  Нет процедуры упорядочивания, повторных передач и др.

## Slide 4
Заголовок IP
IPv4
IPv6
Без маски
(0..10) * 32-битных слов

## Slide 5
Мультиплексирование
на транспортном уровне
Порт = приложение
Очереди порта
  Входная
  Выходная
В TCP/IP – 32-битное число
  1-65536
  1-1024 зарезервированы
  Well-know ports
    22, 23, 80, 443…
  Динамические порты
    Ephemeral
Порты TCP и UDP не связаны
  Но стараются делать одинаковыми
IP
Ethernet
TCP
UDP
tcp 53
tcp 80
tcp 443
udp 161
udp 53
HTTPS
HTTP
DNS
DNS
SNMP

## Slide 6
Протокол UDP
Universal Datagram Protocol – Дейтаграммный протокол
IP на транспортном уровне
  Минимум усложнений
Доставка
  Между прикладными процессами
  Без гарантий доставки
Основная функция – мультиплексирование
  На основе пары IP + Port
Основные применения
  Служебные протоколы
  Мультимедиа

## Slide 7
Протокол UDP
Выходной буфер
Входной буфер
TFTP
Порт 69
Выходной буфер
Входной буфер
Входной буфер
Выходной буфер
DHCP
Порт 67
Протокол UDP
App
Порт 1056
Протокол IP
Драйвер Ethernet

## Slide 8
Заголовок UDP
2 байта | 
Заголовок IP (тип протокола = 17) | 
UDP source port | Номер порта процесса-отправителя
UDP destination port | Номер порта процесса-получателя
UDP message length | Длина UDP-пакета в байтах
UDP checksum | Контрольная сумма UDP-пакета
Данные | 

## Slide 9
Формирование дейтаграм UDP
Протокол UDP
Отдельные пользовательские сообщения
К протоколу IP
Дейтаграммы UDP
Заголовки UDP

## Slide 10
Сокеты UDP
DNS client2
IP1, IP2
UDP
IP
DNS server2
DNS server1
Socket DNS server2 (IP2, port UDP 53)
Socket DNS server1 (IP1, port UDP 53)
UDP datagram
Dest port 53
IP datagram
Dest IP2
DNS request
frame
Socket = IP:Port

## Slide 11
Протокол надёжной передачи TCP
Transmission Control Protocol – Протокол управления передачей
Транспортный уровень стека Internet
  Транспортный уровень модели OSI
Сложный
  Больше функций
  Больше накладных расходов
Обеспечивает надежную передачу
Основан на соединениях
  Не компьютеров, а приложений
Неструктурированный поток байтов
Широковещательная рассылка

## Slide 12
Биты управления TCP
Control bits
URG (англ. Urgent Pointer field significant)
ACK (англ. Acknowledgement field significant)
PSH (англ. Push function)
RST (англ. Reset the connection)
SYN (англ. Synchronize sequence numbers)
FIN (англ. No more data from sender)

## Slide 13
Основные задачи протокола TCP
Передавать непрерывные потоки данных между клиентами в обоих направлениях
  Полный дуплекс
Обеспечивать защиту от разрушения данных, потери, дублирования и нарушения очередности получения - нумерация, квитанции
  Буферизация данных
Управлять количеством данных, посылаемых ему отправителем - окном
  Единица потока данных (PDU) – сегмент
Адресовать приложения - номера портов
  Сокет = IP + Порт
Инициализировать и поддерживать определенную информацию о состоянии каждого потока данных - соединениях
  Соединение = Сокет + Сокет

## Slide 14
Логические соединения TCP
Установление соединения
Максимальный размер сегмента
Максимальный объём данных
Начальный номер байта

## Slide 15
Установление TCP-соединения
Сегмент ACK
Сегмент SYN
Seq2, win2, seg2
Сегмент ACK
Сегмент SYN
Seq1, win1, seg1
Процедура трёхкратного подтверждения
Каждая сторона посылает:
начальное значение номера очереди отправления seq
подтверждение начального номера очереди напарника ack
первоначальный размер окна win
максимальный размер сегмента seg
Сегмент ACK
Сегмент FIN
Сегмент ACK
Сегмент FIN
Таймаут
Established
Closed

## Slide 16
Логические соединения TCP
Socket (IP2, n2)
Socket (IP1, n1)
IP2
TCP
App2
IP3
Socket (IP3, n3)
TCP
App3
IP1
TCP
App1
Connection {(IP2, n2), (IP3, n3)}
Connection {(IP2, n2), (IP1, n1)}

## Slide 17
Демультиплексирование
TCP-соединений
WWW
WWW
Browsers
к
(IPk, nk)
www1.model.ru – IP1
TCP
HTTP
{(IPk, nk), (IP2, 80)}
{(IPk, nk), (IP1, 80)}
(IPm, nm)
{(IPm, nm), (IP2, 80)}
m
www2.tour.ru – IP2
IP
Buffers
IP1, IP2

## Slide 18
Квитирование
В рамках соединения правильность передачи каждого сегмента должна подтверждаться квитанцией получателя (положительной или отрицательной)

## Slide 19
Механизм подтверждения
Копия отправленного сегмента ставится в очередь повторной передачи и запускает таймер
Когда приходит подтверждение - сегмент удаляется из очереди
Если подтверждение не приходит до истечения срока, то сегмент посылается повторно
Механизм подтверждения является накопительным - подтверждение номера X означает, что все байты с номерами N<X уже получены
Возможно появление дубликатов в условиях повторной передачи

## Slide 20
Метод «скользящего окна»
W - размер окна - количество кадров, которые разрешается передавать без получения квитанции
Метод простоя источника

## Slide 21
Метод «скользящего окна»

## Slide 22
Буфера TCP-соединения
(IP1, n1)
(IP2, n2)
TCP-соединение
Буфер отправления
Буфер копий
Буфер приема
Буфер приема
Буфер отправления
Окно
Буфер копий

## Slide 23
Накопительный принцип квитирования

## Slide 24
Управление потоком
В каждом отправляемом сегменте каждая сторона обмена сообщает другой стороне размер своего окна
  ОКНО (win) - количество байтов (начиная с номера подтверждения), которое программа TCP готова в настоящий момент принять
При получении сегмента соответствующая сторона отсылает квитанцию - сегмент с подтверждением
  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ack)- число, на единицу превышающее максимальный номер байта в полученном сегменте
В каждом сегменте отправитель помещает номер первого байта из отправляемых данных
  Порядковый номер (seq) - номер байта, который определяет смещение сегмента относительно потока отправляемых данных
32600
1460
1460
1460
870
1460
35520
34060
38440
36980
Направление передачи сегментов

## Slide 25
Управление окном
99% потерь пакетов в Internet вызвано перегрузками и 1% - искажениями данных
Приемы оптимизации
При установлении соединения заявляется большое окно, но впоследствии его размер существенно уменьшается
Окно нужно уменьшать, когда свободный объем в буфере снижается 20-40% от максимально возможного объема
Отправителю не стоит спешить с посылкой данных, пока окно не станет достаточно большим
При переполнение буферов в маршрутизаторах - централизованное изменение окна дифференцированно для всех конечных узлов
При переполнении буфера конечного узла задается нулевое окно. В этом случае никакие сегменты приниматься не будут за исключением сегментов с флагами ACK, RST, URG
Алгоритмы
Slow Start — «Медленный старт"
Congestion Avoidance — «Предупреждение перегрузок"
Fast Retransmit — «Быстрый повтор"
Fast Recovery — «Быстрое восстановление"

## Slide 26
Протокол ICMP
Заголовок IP-пакета
Заголовок ICMP
Сообщение ICMP
1 байт
1 байт
2 байта
4 байта
Type Code Checksum Зависит от типа и кода
(8 байт)
20 байт
Зависит от типа и кода
Протокол межсетевых управляющих сообщений (Internet Control Message Protocol)
Вспомогательный протокол для диагностики и мониторинга сети
  Не предотвращает проблемы
  Уведомляет о них
Ошибки самого ICMP
Разные типы сообщений
  Ошибки
  Запрос-ответ

## Slide 27
Утилиты ping и traceroute
D:\>ping my.urfu.ru
Pinging my.urfu.ru [212.193.82.142] with 32 bytes of data:
Reply from 212.193.82.142: bytes=32 time=3ms TTL=252
Reply from 212.193.82.142: bytes=32 time=4ms TTL=252
Reply from 212.193.82.142: bytes=32 time=4ms TTL=252
Reply from 212.193.82.142: bytes=32 time=4ms TTL=252
Ping statistics for 212.193.82.142:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms
D:\>tracert -d my.urfu.ru
Tracing route to my.urfu.ru [212.193.82.142]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 10.128.0.0
3 4 ms 3 ms 4 ms 10.1.1.9
4 4 ms 3 ms 3 ms 212.193.82.142
Trace complete.