## Slide 2
Протоколы семейства TCP/IP
Уровни модели OSI
7
6
I
DNS
SMTP
SSH
Telnet
SNMP
HTTP
2
1
IV
Не регламентируется
Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, SLIP, PPP
3
III
IP
DHCP
OSPF
5
4
II
UDP
TCP
ARP
Routing:
OSPF, RIP, EIGRP
Уровни стека TCP/IP
ICMP
MAC адреса
IP-адреса
DNS-адреса

## Slide 3
Причины модернизации
Расширенное адресное пространство
Гибкий формат заголовка
Снижение нагрузки на маршрутизаторы
Переход с IPv4 на IPv6
IPv6

## Slide 4
Причины модернизации
Переход к промышленному использованию Internet
построение корпоративных сетей с использованием транспортных средств Internet (виртуальные частные сети)
применение Web-технологии для получения доступа к корпоративной информации
ведение электронной коммерции с помощью Internet
внедрение Internet в индустрию развлечений (распространение видеофильмов, звукозаписей, интерактивные игры)
В результате
быстрый рост сети
  дефицит IP-адресов,
  перегрузка маршрутизаторов
  резкое увеличение суммарного объема трафика
изменение характера трафика
  мультимедийные данные
ужесточение требований к качеству обслуживания
  предоставления гарантированной полосы пропускания с заданным уровнем задержки передаваемых пакетов
  предоставление услуг по защите данных
  возможность автоконфигурирования стека TCP/IP

## Slide 5
Главные цели
Создание масштабируемой схемы адресации
Повышение масштабируемости средств маршрутизации
Повышение пропускной способности сети
Гарантии качества транспортных услуг - средней интенсивности трафика, величины задержек и т.п.
Разработка средств обеспечения секретности

## Slide 6
Расширенное адресное пространство
Увеличение разрядности поля адреса. Адрес IPv6 состоит из 128 бит или 16 байт
  340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 762 211 456.
  На каждого жителя Земли - 5,7*1028 адресов
Введение новых полей: вместо 2 уровней иерархии адреса - 4 уровня
  TLA – крупный провайдер
  NLA – мелкий и средний провайдер
  SLA – сети абонента
Поддержка технологии агрегирования адресов (CIDR)
Усовершенствованная система групповой адресации
Введение нового типа адресов anycast

## Slide 7
Формат адреса IPv6
Префиксы уровней агрегирования:
  Top-Level Aggregation, TLA – идентифицирует самых крупных провайдеров
  Next-Level Aggregation, NLA – идентифицирует сети более мелких провайдеров
  Site-Level Aggregation, SLA – идентифицирует сети отдельных абонентов
Идентификатор интерфейса (Interface ID)
  Совпадает с локальным адресом
    MAC-адрес / 48 бит
    X.25 / 60 бит
    ATM / 48 бит
  Операция разделения сети на подсети не используется, так как в этом нет необходимости
  Не нужен DHCP
3 | 13 | 8 | 24 | 16 | 64
Префикс формата (FP) | Агрегирование верхнего уровня (TLA) |  | Агрегирование следующего уровня (NLA) | Агрегирование местного уровня (SLA) | Идентификатор интерфейса (Interface ID)

## Slide 8
Новая форма записи адреса
Произвольный адрес
FEDC:0A98:0:0:0:0:7654:3210
FEDC:0A98::7654:3210
FEDC:A98::7654:3210
Сокращения
:: - только один раз
0 – ведущие нули
Маска
20:0A:00:C9/32
IPv4-совместимый адрес
0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38
::FFFF:129.144.52.38

## Slide 9
Виды адресов IPv6
Unicast - индивидуальный адрес узла
  Отсутствует понятие класса (A, B, C, D)
  Адрес замыкания (Loopback) ::1
  Неопределённый адрес ::0 (адрес источника)
  Частные адреса (TLA=NLA=0)
    Не разделённые на подсети (64 бит; SLA=0)
    Разделённые на подсети (16 + 64 бит)
  IPv4-совместимые
    ::212.193.82.142 – передача IPv6-адресов через сети IPv4
    ::FFFF:212.193.82.142 – передача IPv4-адресов в сетях IPv6
Multicast (one-to-many) - адрес набора узлов, каждому из которых необходимо доставить сообщение
  используются и для реализации широковещательного адреса
Anycast (one-to-nearest) - адрес набора узлов, одному из которых необходимо доставить сообщение
  Как правило, ближайшему
  Синтаксически не отличим от адреса unicast
  Ориентированы на маршрутизацию в источнике (Source routing)

## Slide 10
Пример адреса IPv6
001 | 0000000001010 | 00000000 | 11001001 01110100 00000101 |  | 
13
8
24
16
64
3
SLA
NLA
reserve
TLA
FP
Interface ID
Префиксы провайдеров 48 бит:
Для конечного абонента 80 бит:
Пользователь может адресовать более 65 000 сетей
В качестве адреса узла:
-MAC-адрес -ATM-адрес -Телефонный номер -IPv4-адрес и т.п
Префикс провайдера - 20:0А:00:С9:74:05/48

## Slide 11
Формат пакета IPv6
Основной заголовок IPv6
Заголовок маршрутизации Routing
Заголовок фрагментации Fragmentation
Заголовок аутентификации Authentication
Заголовок системы безопасности Encapsulation
Дополнительные данные для узла получения Destination Options
Пакет протокола верхнего уровня

## Slide 12
Основной заголовок IPv6
Version | Priority |  | Label
Length | Next header | Лимит переходов | 
Source address |  |  | 
(16 bytes) |  |  | 
Destination address |  |  | 
(16 bytes) |  |  | 
4 bytes
40 bytes

## Slide 13
Снижение нагрузки на маршрутизаторы в IPv6
Перенесение функций фрагментации с маршрутизаторов на конечные узлы
Агрегирование адресов
  Уменьшение размера адресных таблиц маршрутизаторов
  Сокращение времени просмотра
  Снижение служебного трафика, создаваемого протоколами маршрутизации.
Широкое использование маршрутизации от источника (Source Routing
Отказ от обработки опциональных параметров заголовка
Использование в качестве номера узла его МАС-адреса

## Slide 14
Внедрение

## Slide 15
Внедрение