## Slide 1
Прикладные протоколы стека TCP/IP

## Slide 2
Протоколы семейства TCP/IP
Уровни модели OSI
7
6
I
DNS
SMTP
SSH
Telnet
SNMP
HTTP
2
1
IV
Не регламентируется
Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, SLIP, PPP
3
III
IP
DHCP
OSPF
5
4
II
UDP
TCP
ARP
Routing:
OSPF, RIP, EIGRP
Уровни стека TCP/IP
ICMP
MAC адреса
IP-адреса
DNS-адреса

## Slide 3
Система DNS
Domain Name System – Система Доменных Имён
Символьные имена (адреса)
Преобразование в обе стороны: IP  name
Структура противоположна структуре IP-адреса
Иерархическая древовидная структура
  Разделение ответственности
  Уникальность
Домен – совокупность имён
Файл hosts
Unix: /etc/hosts
Windows: %windir%\System32\drivers\etc\hosts
Только для маленьких статичных сетей

## Slide 4
Схема работы DNS
1984
RFC 882, 883
Широковещательный способ
Специализированные сервера
Распределённая БД
Домен – поддомены = зона
Корневые сервера
Метод доступа
  Рекурсивный (клиенты)
  Нерекурсивный (сервера)
Кеширование
Google Public DNS
  8.8.8.8
  8.8.4.4

## Slide 5
Зоны DNS
Прямая
Name  IP
my.urfu.ru = 212.193.82.142
C:\>nslookup my.urfu.ru
Server: t04-505-pdc-pri.at.urfu.ru
Address: 10.98.241.10
Name: my.urfu.ru
Address: 212.193.82.142
C:\>nslookup
Default Server: t04-505-pdc-pri.at.urfu.ru
Address: 10.98.241.10
> set querytype=ptr
> 6.163.193.212.in-addr.arpa
Server: t04-505-pdc-pri.at.urfu.ru
Address: 10.98.241.10
Non-authoritative answer:
6.163.193.212.in-addr.arpa name = e1.ru
Обратная
IP  Name
212.6.163.193 = e1.ru
Не обязаны совпадать
Иногда не совпадают
Почти всегда!

## Slide 6
Протокол DNS
UDP
TCP
Порт: 53
ns.urfu.ru
ns.e1.ru
ns.
Resolver
Resolver

## Slide 7
Прикладные протоколы
UDP
TCP
Служебные протоколы
  DNS, порт 53
  NTP, порт 123
Multimedia
  RTP, динамический порт
Удалённый доступ
  Telnet, порт 23
  SSH, порт 22
  RDP, порт 3389
  VNC, порт 5500
Передача данных
  Почта
    SMTP, 25
    POP3, 110
    IMAP, 143
    Exchange
  WWW
    HTTP, 80
    HTTPS, 443
  FTP, порт 21
Служебные
  Прокси
    HTTP, 3128
    Socks, 1080

## Slide 8
NTP
Точное время
UDP/123

## Slide 9
telnet
TCP/23
Первоначально UNIX
Практически все устройства
  Даже Windows
Термины
  Консоль / Console
  Терминал
  TTY / VTY

## Slide 10
SSH: Secure SHell
TCP/22
Зашифрованный telnet
Стандарт де-факто
  Кроме Windows
    PuTTY
Дополнительные свойства
  Авторизация по ключам
    Ассиметричная криптография
  Проверка подлинности
    Сервера
    Клиента
  Проброс трафика
  Проброс экрана (X11)
  Любые приложения

## Slide 11
Remote Desktop Protocol
TCP/3389
Microsoft way
Рабочий стол
Много имён
  RDP
  Терминальный сервер

## Slide 12
Электронная почта
Одна из первых технологий
  1965
Задолго до TCP/IP
Разные системы
  UUCP
  Netmail, Fidonet
  X.400 в сетях X.25
Спам!
Клиент-сервер
Две группы протоколов
  Отправка: SMTP, 25
  Получение
    POP3, 110
    IMAP, 143

## Slide 13
SMTP: отправка почты
TCP/25
Без авторизации
  Добавлена позже
Формат сообщения
  Заголовки
  Тело письма / body

## Slide 14
SMTP
220 mail.company.tld ESMTP is glad to see you!
HELO
250 domain name should be qualified
MAIL FROM: <someusername@somecompany.ru>
250 someusername@somecompany.ru sender accepted
RCPT TO: <user1@company.tld>
250 user1@company.tld ok
RCPT TO: <user2@company.tld>
550 user2@company.tld unknown user account
DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
From: Some User <someusername@somecompany.ru>
To: User1 <user1@company.tld>
Subject: tema
Content-Type: text/plain
Hi!
.
250 769947 message accepted for delivery
QUIT
221 mail.company.tld CommuniGate Pro SMTP closing connection

## Slide 15
POP3/IMAP: получение почты
TCP/110
Авторизация
  Разные методы
    Открытый пароль
    Зашифрованный пароль
Тот же формат сообщения
  Заголовки
  Тело письма / body
Операции
  Авторизация
  Список сообщений
  Просмотр сообщения
  Удаление сообщения
  Прочее

## Slide 16
POP3
S: +OK POP3 server ready 1896.697170952@dbc.mtview.ca.us
C: USER mrose
S +OK User accepted
C: PASS mrosepassword
S +OK Pass accepted
C: STAT
S: +OK 2 320
C: LIST
S: +OK 2 messages (320 octets)
S: 1 120
S: 2 200
S: .
C: RETR 1
S: +OK 120 octets
S: <сервер передаёт сообщение 1>
S: .
C: DELE 1
S: +OK message 1 deleted
C: RETR 2
S: +OK 200 octets
S: <сервер передаёт сообщение 2>
S: .
C: DELE 2
S: +OK message 2 deleted
C: QUIT
S: +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty)

## Slide 17
FTP
TCP/21
1971
220 FTP server ready.
USER anonymous
230 Login successful.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,254,253,233,92)
LIST
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
CWD incoming
250 Directory successfully changed.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,254,253,207,56)
STOR example.avi
150 Ok to send data.
226 File receive OK.
QUIT
221 Goodbye.

## Slide 18
HTTP
TCP/80
  HTTPS, TCP/443
1991
  Тим Бернерс-Ли
Любые данные / Любой формат
  HTML
    HyperText Markup Language

## Slide 19
HTTP
GET /wiki/страница HTTP/1.1
Host: ru.wikipedia.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9b5) Gecko/2008050509 Firefox/3.0b5
Accept: text/html
Connection: close
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Feb 2009 11:20:59 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5wm1
Last-Modified: Wed, 11 Feb 2009 11:20:59 GMT
Content-Language: ru
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 1234
Connection: close
<DOCTYPE html>
<html>
…