## Slide 1
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
Уровни, протоколы, интерфейсы
Международная Организация по Стандартам (International Standards Organization, ISO)
Модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI)
Короткое название: Модель OSI

## Slide 3
Универсальный прием - декомпозиция задачи
Разбиение задачи на подзадачи - модули
Чёткое определение
  Функций каждого модуля
  Интерфейсов между ними
  Порядка их взаимодействия
Результат
  Ясность структуры
  Простота разработки и тестирования модулей
  Возможность независимой разработки модулей
  Простота модификации системы на уровне модулей
Как съесть слона?

## Slide 4
Многоуровневый подход - создание иерархии задач
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1
Интерфейс 2 - 3
Интерфейс 1 - 2
Взаимодействие только соседних уровней
Межуровневый vs Межмодульный интерфейс
Уровень абстракции

## Slide 5
Межуровневый интерфейс
Уровень k + 1
Уровень k
Межуровневый интерфейс
К уровню k + 2
К уровню k -1
Fk1()
Fk-11()
Fk-12()
Fk2()
Fk+11()
Fk+12()

## Slide 6
Многоуровневая модель файловой системы

## Slide 7
Узел В
Узел А
Интерфейс 1В–2В
Интерфейс 2В–3В
Интерфейс 3В–4В
4А
4В
Протокол 4А–4В
2А
2В
Протокол 2А–2В
3A
3В
Протокол 3А–3В
1А
1В
Протокол 1А–1В
Взаимодействие двух систем

## Slide 8
Для доклада
Протокол взаимодействия директоров
Протокол взаимодействия секретарей
Интерфейс директора с секретарем
Предприятие А
Интерфейс директора с секретарем
Предприятие В

## Slide 9
Общая характеристика модели OSI
К концу 1970-х годов:
  Множество производителей сетевого оборудования
  Множество сетевых протоколов
Потребность в едином стеке протоколов
Модель OSI разрабатывалась с 1977 по 1984 гг.
Справочная модель
  Названия уровней
  Функции уровней
  Не содержит конкретных реализаций
Для коммутации пакетов

## Slide 10
Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
Протоколы
Интерфейсы
Система 2
Прикладные
процессы
Система 1
Прикладные
процессы
Модель ISO/OSI определяет только функции и названия уровней
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical

## Slide 11
Единица обмена информацией
PDU:
Protocol
Data
Unit

## Slide 12
Trailer3
Концевик 3
Концевик 3
Концевик 2
Концевик 2
Концевик 1
Header3
Заголовок 3
Заголовок 3
Заголовок 2
Заголовок 2
Заголовок 1
Поле данных 2
Поле данных 1
Data3
Поле данных 3
Поле данных 3
Сообщение 3-го уровня
Сообщение 2-го уровня
Сообщение 1-го уровня
Вложенность сообщений
различных уровней

## Slide 13
Пользовательские данные
Пользовательские данные
App
header
Пользовательские данные
Appl
header
TCP
header
Пользовательские данные
Appl
header
TCP
header
IP header
Пользовательские данные
Appl
header
TCP
header
IP header
Ethernet
header
Прикладной уровень
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень сетевых интерфейсов
Инкапсуляция
Кадр
В сеть Ethernet
Пакет (дейтаграмма)
Сегмент
Стек TCP/IP

## Slide 15
Функции уровней модели OSI
Физический уровень
передача битов по физическим каналам
кодирование информации
формирование электрических сигналов
синхронизация
Модуляция
Управление потоком
Реализуется аппаратно

## Slide 16
Канальный уровень
надежная доставка пакета между двумя соседними станциями в сети с произвольной топологией, либо между любыми станциями в сети с типовой топологией
Группирование данных в пакеты
Добавление заголовка
  Адрес отправителя и получателя
  Контрольная сумма
  Средства контроля доставки
Проверка доступности разделяемой среды
Пересылка данных средствами физического уровня
Реализуется программно-аппаратно
PDU = Кадр

## Slide 17
А
Маршрутизаторы
3
2
1
Сеть 1
Сеть 4
Сеть 2
В
Сеть 3
А  В
1 - 3
1 - 2 - 3
Сетевой уровень - доставка пакета
между любыми двумя узлами сети с произвольной топологией
либо между любыми двумя сетями в составной сети
“Сеть” - совокупность компьютеров, использующих для обмена данными единую сетевую технологию
Маршрут - последовательность прохождения пакетом маршрутизаторов в составной сети
PDU = Пакет

## Slide 18
Составная сеть
internet
Единая транспортная система
Согласование технологий передачи данных
Глобальные адреса
Маршрутизаторы (L3)
  Физическое соединение сетей
  Таблицы маршрутизации
Группа протоколов
  Продвижение пакетов
  Маршрутизация
  …
Фильтрация трафика

## Slide 19
Транспортный уровень
обеспечение доставки информации с требуемым качеством между любыми узлами сети
Разбивка сообщения сеансового уровня на пакеты, нумерация их
Буферизация принимаемых пакетов
Упорядочивание прибывающих пакетов
Повторная передача утерянных / искаженных пакетов
Адресация прикладных процессов
Управление потоком
Мультиплексирование
5 классов транспортного сервиса (0 – 4)
Реализуется программно

## Slide 20
Сеансовый уровень
управление диалогом объектов прикладного уровня
Установление способа обмена сообщениями (дуплексный или полудуплексный)
Определение прав на передачу / приём данных
Синхронизация обмена сообщениями
Организация “контрольных точек” диалога (возобновление)
Поддержание сеанса при неактивности приложений
В явном виде практически не используется

## Slide 21
Уровень представления -
согласовывает представление (синтаксис) данных при взаимодействии двух прикладных процессов (не изменяя содержание)
Преобразование данных между стандартами (ASCII / EBCDIC)
Преобразование данных между форматами
Преобразование структур данных
Шифровка и расшифровка данных (MIME / SSL / TLS)
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
=D0=9F=D1=80=D0=B5=D0=B2=D0=B5=D0=B4,=20=D0=9C=D0=B5=D0=B4=D0=B2=D0=B5=D0=B4!
Content-Transfer-Encoding: "base64"
0J/RgNC10LLQtdC0LCDQnNC10LTQstC10LQh
Content-Transfer-Encoding: “8bit"
Превед, Медвед!

## Slide 22
Прикладной уровень
набор всех сетевых сервисов, которые предоставляет система конечному пользователю
идентификация, проверка прав доступа пользователя
WWW
принт- и файл-сервис
Почта
удаленный доступ
...
PDU = Сообщение

## Slide 23
Распределение функций

## Slide 24
Сетезависимые и сетенезависимые уровни модели OSI

## Slide 25
Физический
Шлюз
Маршрутизатор
Мост/коммутатор/сетевой адаптер
Повторитель
Канальный
Сетевой
Транспортный
Сеансовый
Представительный
Прикладной
Уровни, на которых работают коммуникационные устройства
Физические
сегменты
Логические сегменты
Сети (подсети)
Интерсети

## Slide 26
Открытая спецификация – опубликованная, общедоступная спецификация, соответствующая стандартам и принятая в результате достижения согласия после всестороннего обсуждения всеми заинтересованными сторонами
Открытая система – построена на открытых спецификациях
  В идеале
Преимущества открытых систем:
  легкость сопряжения сетей
  поддержка различными производителями, гетерогенность
  легкость замены, модернизация
  простота освоения и обслуживания
Стандартизация сетей

## Slide 27
Виды стандартов:
Стандарты отдельных фирм (IBM Token Ring)
Стандарты специальных комитетов и объединений (ATM Forum, Fast Ethernet Alliance)
Национальные стандарты (SONET, FDDI)
Международные стандарты (X.25, Frame Relay, ISDN)

## Slide 28
Организации, занимающиеся разработкой стандартов в области вычислительных сетей:
Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO или International Standards Organization) - ассоциация ведущих национальных организаций по стандартизации разных стран.
Международный союз электросвязи (International Telecommunications Union, ITU) — специализированный орган Организации Объединенных Наций. Сектор технической стандартизации — ITU-T бывший Международный консультативный Комитет по Телефонии и Телеграфии (МККТТ) (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony, CCITT).
Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике — Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) — национальная организация США, определяющая сетевые стандарты (серия стандартов 802).

## Slide 29
Европейская ассоциация производителей компьютеров (European Computer Manufacturers Association, ECMA) — некоммерческая организация, активно сотрудничающая с ITU-T и ISO.
Ассоциация производителей компьютеров и оргтехники (Computer and Business Equipment Manufacturers Association, CBEMA) — организация американских фирм-производителей аппаратного обеспечения; аналогична европейской ассоциации ЕКМА.
Ассоциация электронной промышленности (Electronic Industries Association, EIA) — промышленно-торговая группа производителей электронного и сетевого оборудования; является национальной коммерческой ассоциацией США (RS-232).
Министерство обороны США (Department of Defense, DoD).
Американский национальный институт стандартов (American National Standards Institute, ANSI) —представляет США в ISO..

## Slide 30
Стандартизация Интернет
RFC: Request For Comments
  С 1969
  Английский язык
  Стадии: Internet Draft / Proposed Standard / Draft Standard / Internet Standard
  Концепции: Experimental, Informational, Best Current Practice
  Общедоступны: http://www.rfc-editor.org/ https://rfc2.ru/
ISOC
Internet Society
IAB
Internet Architecture Board
IETF
Internet Engeneering Task Force
IRTF
Internet Research Task Force

## Slide 31
Популярные стеки протоколов
Стек OSI
Государственная поддержка США
Независимый от производителей международный стандарт
Мощный набор сервисов прикладного уровня
Нижние уровни - Ethernet, Token Ring, FDDI
Широко используется компанией AT&T
Большая сложность и неоднозначность спецификаций

## Slide 32
Стек IPX / SPX
Стек NetBIOS / SMB
Компания Nowell Netware
С 1980
Пик популярности 1996
Ориентирован на LAN
  Нетребовательны
  Много Broadcast
IBM + Microsoft
С 1984
До 200 рабочих станций
Неприменим в WAN
  Отсутствует маршрутизация

## Slide 33
Терминология в TCP/IP
Прикладные протоколы
UDP
TCP
IP
Сетевые интерфейсы
Поток
Дейтаграмма
Сегмент
Пакет (дейтаграмма)
Кадр (фрейм)
В сеть

## Slide 34
Стек протоколов TCP/IP
Лидирующее положение
Разработан министерством обороны США (DoD) c 1970
Отлично масштабируется (Internet)
Нижние уровни
  LAN: Ethernet, Token Ring, FDDI
  WAN: SLIP/PPP, X.25, ISDN, ATM
  Допустим любой протокол
Развитые сервисы прикладного уровня

## Slide 35
Прикладной
Предста- вительный
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
NetBIOS
SMB
Модель OSI
IBM/ Microsoft
IP,RIP, OSPF
TCP
Telnet, FTP, SNMP,SMTP,WWW
TCP/IP
SPX
NCP,
SAP
IPX, RIP NLSP
Novell
802.3 (Ethernet), 802.5 (Token Ring), FDDI, Fast Ethernet, SLIP,, 100VG-AnyLAN, X.25, ATM, LAP-B, LAP-D, PPP
Коаксиал, экранированная и неэкранированная витая пара, оптоволокно, радиоволны
Стек OSI
Трансп. протокол OSI
ES-ES IS-IS
X.400 X.500 FTAM
Представ. протокол OSI
Сеансов. протокол OSI
Соответствие популярных стеков протоколов модели OSI

## Slide 36
Вспомогательные протоколы
Concentrator
Concentrator
Switch
Switch
Router
Physical
Physical
Data Link
Physical
Data Link
Physical
Network
Data Link
Physical
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Протоколы маршрутизации (RIP, OSPF, BGP)
Преобразование адресов (DHCP, ARP, DNS)
Управление сетью (SNMP, telnet, SSH)
  Конфигурирование
  Статистика
  Ведение логов

## Slide 37
«Горизонтальная» классификация протоколов
Application layer
Presentation layer
Session layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer
User Plane
Control Plane
Management Plane
Application layer
Presentation layer
Session layer
Application layer
Presentation layer
Session layer