## Slide 1
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
Уровни, протоколы, интерфейсы
Международная Организация по Стандартам (International Standards Organization, ISO)
Модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI)
Короткое название: Модель OSI

## Slide 3
Универсальный прием - декомпозиция задачи
Разбиение задачи на подзадачи - модули
Чёткое определение
  Функций каждого модуля
  Интерфейсов между ними
  Порядка их взаимодействия
Результат
  Ясность структуры
  Простота разработки и тестирования модулей
  Возможность независимой разработки модулей
  Простота модификации системы на уровне модулей
Как съесть слона?

## Slide 4
Многоуровневый подход - создание иерархии задач
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1
Интерфейс 2 - 3
Интерфейс 1 - 2
Взаимодействие только соседних уровней
Межуровневый vs Межмодульный интерфейс
Уровень абстракции

## Slide 5
Межуровневый интерфейс
Уровень k + 1
Уровень k
Межуровневый интерфейс
К уровню k + 2
К уровню k -1
Fk1()
Fk-11()
Fk-12()
Fk2()
Fk+11()
Fk+12()

## Slide 6
Многоуровневая модель файловой системы

## Slide 7
Узел В
Узел А
Интерфейс 1В–2В
Интерфейс 2В–3В
Интерфейс 3В–4В
4А
4В
Протокол 4А–4В
2А
2В
Протокол 2А–2В
3A
3В
Протокол 3А–3В
1А
1В
Протокол 1А–1В
Взаимодействие двух систем

## Slide 8
Для доклада
Протокол взаимодействия директоров
Протокол взаимодействия секретарей
Интерфейс директора с секретарем
Предприятие А
Интерфейс директора с секретарем
Предприятие В

## Slide 9
Общая характеристика модели OSI
К концу 1970-х годов:
  Множество производителей сетевого оборудования
  Множество сетевых протоколов
Потребность в едином стеке протоколов
Модель OSI разрабатывалась с 1977 по 1984 гг.
Справочная модель
  Названия уровней
  Функции уровней
  Не содержит конкретных реализаций

## Slide 10
Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI
Прикладной
Представительный
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
Прикладной
Представительный
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
Протоколы
Интерфейсы
Система 2
Прикладные
процессы
Система 1
Прикладные
процессы
Модель ISO/OSI определяет только функции и названия уровней

## Slide 11
Trailer3
Концевик 3
Концевик 3
Концевик 2
Концевик 2
Концевик 1
Header3
Заголовок 3
Заголовок 3
Заголовок 2
Заголовок 2
Заголовок 1
Поле данных 2
Поле данных 1
Data3
Поле данных 3
Поле данных 3
Сообщение 3-го уровня
Сообщение 2-го уровня
Сообщение 1-го уровня
Вложенность сообщений
различных уровней

## Slide 12
Пользовательские данные
Пользовательские данные
App
header
Пользовательские данные
Appl
header
TCP
header
Пользовательские данные
Appl
header
TCP
header
IP header
Пользовательские данные
Appl
header
TCP
header
IP header
Ethernet
header
Прикладной уровень
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень сетевых интерфейсов
Инкапсуляция
Кадр
В сеть Ethernet
Пакет (дейтаграмма)
Сегмент
Стек TCP/IP

## Slide 14
Единица обмена информацией

## Slide 15
Функции уровней модели OSI
Физический уровень
передача битов по физическим каналам
¨ формирование электрических сигналов
¨ кодирование информации
¨ синхронизация
¨ модуляция
Реализуется аппаратно

## Slide 16
Канальный уровень
надежная доставка пакета между двумя соседними станциями в сети с произвольной топологией, либо между любыми станциями в сети с типовой топологией
¨ проверка доступности разделяемой среды
¨ группирование данных в пакеты
¨ подсчет и проверка контрольной суммы
Реализуется программно-аппаратно

## Slide 17
А
Маршрутизаторы
3
2
1
Сеть 1
Сеть 4
Сеть 2
В
Сеть 3
А  В
1 - 3
1 - 2 - 3
Сетевой уровень - доставка пакета
между любыми двумя узлами сети с произвольной топологией
либо между любыми двумя сетями в составной сети
“Сеть” - совокупность компьютеров, использующих для обмена данными единую сетевую технологию
Маршрут - последовательность прохождения пакетом маршрутизаторов в составной сети

## Slide 19
Транспортный уровень
обеспечение доставки информации с требуемым качеством между любыми узлами сети
¨ разбивка сообщения сеансового уровня на пакеты, нумерация их
¨ буферизация принимаемых пакетов
¨ упорядочивание прибывающих пакетов
¨ адресация прикладных процессов
¨ управление потоком

## Slide 20
Сеансовый уровень
- управление диалогом объектов прикладного уровня
установление способа обмена сообщениями (дуплексный или полудуплексный)
синхронизация обмена сообщениями
организация “контрольных точек” диалога

## Slide 21
Уровень представления -
согласовывает представление (синтаксис) данных при взаимодействии двух прикладных процессов
преобразование данных из внешнего формата во внутренний
шифровка и расшифровка данных

## Slide 22
Прикладной уровень -
набор всех сетевых сервисов, которые предоставляет система конечному пользователю
идентификация, проверка прав доступа пользователя
принт- и файл-сервис, почта, удаленный доступ...

## Slide 23
Сетезависимые и сетенезависимые уровни модели OSI

## Slide 24
Физический
Шлюз
Маршрутизатор
Мост/коммутатор/сетевой адаптер
Повторитель
Канальный
Сетевой
Транспортный
Сеансовый
Представительный
Прикладной
Уровни, на которых работают коммуникационные устройства
Физические
сегменты
Логические сегменты
Сети (подсети)
Интерсети

## Slide 25
Открытая спецификация - общедоступная спецификация, поддерживается открытым, гласным согласительным процессом и соответствует стандартам
Примеры открытых спецификаций:
    POSIX
    Ethernet (IEEE 802.3)
    RS-232
    ODBC
    ANSI C
Преимущества открытых систем:
  легкость сопряжения сетей
  поддержка различными производителями, гетерогенность
  легкость замены, модернизация
  простота освоения и обслуживания

## Slide 26
Виды стандартов:
cтандарты отдельных фирм (IBM Token Ring)
стандарты специальных комитетов и объединений (ATM Forum)
национальные стандарты (SONET)
международные стандарты (SDH)

## Slide 27
Организации, занимающиеся разработкой стандартов в области вычислительных сетей:
Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO или International Standards Organization) - ассоциация ведущих национальных организаций по стандартизации разных стран.
Международный союз электросвязи (International Telecommunications Union, ITU) — специализированный орган Организации Объединенных Наций. Сектор технической стандартизации — ITU-T бывший Международный консультативный Комитет по Телефонии и Телеграфии (МККТТ) (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony, CCITT).
Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике — Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) — национальная организация США, определяющая сетевые стандарты (серия стандартов 802).

## Slide 28
Европейская ассоциация производителей компьютеров (European Computer Manufacturers Association, ECMA) — некоммерческая организация, активно сотрудничающая с ITU-T и ISO.
Ассоциация производителей компьютеров и оргтехники (Computer and Business Equipment Manufacturers Association, CBEMA) — организация американских фирм-производителей аппаратного обеспечения; аналогична европейской ассоциации ЕКМА.
Ассоциация электронной промышленности (Electronic Industries Association, EIA) — промышленно-торговая группа производителей электронного и сетевого оборудования; является национальной коммерческой ассоциацией США (RS-232).
Министерство обороны США (Department of Defense, DoD).
Американский национальный институт стандартов (American National Standards Institute, ANSI) —представляет США в ISO..

## Slide 29
Популярные стандартные стеки коммуникационных протоколов
Стек OSI
¨ Государственная поддержка США
¨ Независимый от производителей международный стандарт
¨ Мощный набор сервисов прикладного уровня
¨ Нижние уровни - Ethernet, Token Ring, FDDI
¨ Широко используется компанией AT&T
Стек TCP/IP
¨ Лидирующее положение
¨ Разработан министерством обороны США (DoD)
¨ Отлично масштабируется (Internet)
¨ Нижние уровни в локальных сетях - Ethernet, Token Ring, FDDI, в глобальных сетях - SLIP/PPP, X.25, ISDN, ATM
¨ Развитые сервисы прикладного уровня

## Slide 30
Стек IPX/SPX
¨ Разработан Novell для ОС NetWare в начале 80-х годов
¨ IPX и SPX адаптация XNS фирмы Xerox
¨ Эффективен в небольших сетях
¨ Включается в другие ОС - SCO UNIX, Solaris, Windows NT
Стек NetBIOS/SMB
¨ Разработан IBM и Microsoft в 1984 году
¨ Отсутствуют средства маршрутизации
¨ Используется в OS/2, W4W, Windows NT/2000, Windows 95/98
¨ Стек SNA
¨ Разработан фирмой IBM для мэйнфреймов
Стек DEC
¨ Разработан фирмой Digital Equipment для машин VAX
¨

## Slide 31
Прикладной
Предста- вительный
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
NetBIOS
SMB
Модель OSI
IBM/ Microsoft
IP,RIP, OSPF
TCP
Telnet, FTP, SNMP,SMTP,WWW
TCP/IP
SPX
NCP,
SAP
IPX, RIP NLSP
Novell
802.3 (Ethernet), 802.5 (Token Ring), FDDI, Fast Ethernet, SLIP,, 100VG-AnyLAN, X.25, ATM, LAP-B, LAP-D, PPP
Коаксиал, экранированная и неэкранированная витая пара, оптоволокно, радиоволны
Стек OSI
Трансп. протокол OSI
ES-ES IS-IS
X.400 X.500 FTAM
Представ. протокол OSI
Сеансов. протокол OSI
Соответствие популярных стеков протоколов модели OSI

## Slide 32
Масштаб сетей
Сети масштаба отдела
Сети масштаба кампуса
Сети масштаба предприятия – корпоративная сеть

## Slide 33
Лазерный принтер
Плоттер
Факс-сервер
Рабочие станции пользователей
Файл-сервер Принт-сервер Сервер приложений
Сеть отдела

## Slide 34
Сеть здания
Смотрите отдельную презентацию «Сеть здания»

## Slide 35
Корпоративная сеть
Смотрите отдельную презентацию «Пример корпоративной сети»

## Slide 36
Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям
Производительность
Критерии - время реакции, пропускная способность
Сложность оценки производительности сложной системы
Основные факторы, влияющие на производительность транспортной подсистемы сети:
    пропускная способность среды передачи,
    размер пакета,
    загруженность сети

## Slide 37
Надежность
свойство системы выполнять свои функции в заданных условиях с заданным качеством
готовность (availability)
отказоустойчивость (fault tolerance)
сохранность и непротиворечивость данных

## Slide 38
Безопасность (security)
защита данных от несанкционированного доступа
избирательный контроль и мандатный доступ
средства учета и наблюдения
шифровка сообщений
фильтрация пакетов

## Slide 39
Расширяемость (extensibility) - возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети и замены их более мощными
Масштабируемость (scalability) - возможность системы одинаково хорошо функционировать как на небольших, так и на очень больших конфигурациях
Совместимость (compatibility)- способность системы включать в себя разнородное программное и аппаратное обеспечение

## Slide 40
Прозрачность (transparency) - способность системы скрывать от пользователя механизмы разделения ресурсов
уровни программиста и пользователя
прозрачность - расположения, перемещения, распараллеливания
Поддержка разных видов трафика
компьютерные данные (числа и текст)
мультимедийные данные (изображение и речь)
Управляемость - возможность централизованно контролировать состояние основных элементов сети

## Slide 41
Вопросы и упражнения

## Slide 42
1. Поясните использование термина "сеть" в следующих предложениях:
  · Сеть нашего предприятия включает сеть Ethernet и сеть Token Ring
  · Маршрутизатор — это устройство, которое соединяет сети.
  · Для того, чтобы получить выход в Internet, необходимо получить у провайдера номер сети.
  · В последнее время IP-сети становятся все более распространенными.
  · Гетерогенность корпоративной сети приводит к тому, что на первый план часто выходит проблема согласования сетей.

## Slide 43
2. Всякое ли приложение, выполняемое в сети, можно назвать сетевым?
3. Что общего и в чем отличие между взаимодействием компьютеров в сети и взаимодействием компьютера с периферийным устройством?
4. Как распределяются функции между сетевым адаптером и его драйвером?
5. Поясните значения терминов "клиент", "сервер", "редиректор".
6. Назовите главные недостатки полносвязной топологии, а также топологий типа общая шина, звезда, кольцо.

## Slide 44
7. Какую топологию имеет односегментная сеть Ethernet, построенная на основе концентратора: общая шина или звезда?
8. Какие из следующих утверждений верны:
  · "Разделение линий связи приводит к повышению пропускной способности канала"
  · "Конфигурация физических связей может совпадать с конфигурацией логических связей"
  · "Главной задачей службы разрешения имен является проверка сетевых имен и адресов на допустимость"
  · "Протоколы без установления соединений называются также дейтаграммными протоколами."

## Slide 45
9. Определите функциональное назначение основных типов коммуникационного оборудования — повторителей, концентраторов, мостов, коммутаторов, маршрутизаторов.
10. В чем отличие логической структуризации сети от физической?

## Slide 46
11. Если все коммуникационные устройства в приведенном ниже фрагменте сети являются концентраторами, то на каких портах появится кадр, если его отправил компьютер А компьютеру В? компьютеру С? компьютеру D?
12. Если в предыдущем упражнении изменить условия и считать, что все коммуникационные устройства являются коммутаторами, то на каких портах появится кадр, посланный компьютером А компьютеру В? компьютеру С? компьютеру D?
1 2
3
4 5 6
7
8 9 10
11
12 13 14
15
16 17
D
A
B

## Slide 47
13. Что такое "открытая система"? Приведите примеры закрытых систем.
14. Поясните разницу в употреблении терминов "протокол" и "интерфейс" применительно к многоуровневой модели взаимодействия устройств в сети.
15. Что стандартизует модель OSI?
16. Что стандартизует стек OSI?
17. Почему в модели OSI семь уровней?
18. Дайте краткое описание функций каждого уровня и приведите примеры стандартных протоколов для каждого уровня модели OSI

## Slide 48
19. Являются ли термины "спецификация" и "стандарт" синонимами?
20. Какая организация разработала основные стандарты сетей Ethernet и Token Ring?
21. Из приведенной ниже последовательности названий стандартных стеков коммуникационных протоколов выделите названия, которые относятся к одному и тому же стеку:
TCP/IP, Microsoft, IPX/SPX, Novell, Internet, DoD, NetBIOS/SMB, DECnet
22. В чем состоит отличие локальных сетей от глобальных на уровне сервисов? На уровне транспортной системы?

## Slide 49
23. Назовите наиболее часто используемые характеристики производительности сети?
24. Что важнее для передачи мультимедийного трафика: надежность или синхронизм?
25. Поясните значение некоторых сетевых характеристик, названия которых помещены ниже в англоязычном написании:
· availability
· fault tolerance
· security
· extensibility
· scalability
· transparency