## Slide 1
Интеллектуальные функции коммутаторов
(Ethernet)
(Удалённое) управление (Management)
LoopBack Detection: Защита от петель
STP: Spanning Tree Protocol
Link Aggregation
Фильтрация трафика
VLAN: Виртуальные (локальные) сети
QoS: Качество обслуживания

## Slide 2
Управляемые коммутаторы
Неуправляемые: L2
Управляемые
Настройка
Мониторинг
Offline
Online: L7
Командная строка
SSH (22)
Telnet (23)
Web-интерфейс
HTTPS (443)
HTTP (80)

## Slide 3
Командная строка
Стволы для лохов, ножи – выбор мастеров

## Slide 4
Язык командной строки Cisco
Pro
Самый распространённый
Стандарт де-факто
  Cisco: show
  HP: display
Можно сделать всё
Удобная подсказка
Латынь администратора
Contra
Самый старый
Напластование слоёв
Отсутствие логики
Неудобство простых операций

## Slide 5
Командная строка Cisco
Справка
help
?
<команда> ?
<команда> <параметр…> ?
Сокращения команд
  configure terminal
<кома>?
<команда> <па>?
Автодополнение
  <кома><tab>
  <команда> <па><tab>
Режимы
Пользовательский EXEC
Привилегированный EXEC
Глобальной конфигурации
Специфической конфигурации
Специфической конфигурации
enable
disable
configure terminal
interface FastEthernet 0/1
exit
end

## Slide 6
Привилегированный режим
show
  show running-config
  show startup-config
copy running-config startup-config
  write memory
Однократный вызов из режимов конфигурации
  do show running-config
Switch#show run
Building configuration...
Current configuration : 495 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet1/1
!
--More--

## Slide 7
Обнаружение петель (LBD)
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled

## Slide 8
Избыточные каналы связи

## Slide 9
Spanning Tree Protocol
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
H
H
H
H
H
а
б
— Коммутаторы
— Коммутаторы
— Повторители
— Полнодуплексный порт
— Полудуплексный порт
— Сегменты
F
H
IEEE 802.1D, 1983
  STP
  RSTP
  MSTP
Остовное дерево
Покрывающее дерево
Связующее дерево

## Slide 10
Radia Perlman, 1985
I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree which must be sure to span.
So packets can reach every LAN.
First the Root must be selected
By ID it is elected.
Least cost paths from Root are traced
In the tree these paths are placed.
A mesh is made by folks like me
Then bridges find a spanning tree.

## Slide 11
Построение дерева
Коммутатор 1
Коммутатор 1
Коммутатор 2
Коммутатор 3
Коммутатор 4
1
2
1
1
2
2
1
2
3
1
2
Сегмент 1
Сегмент 2
Сегмент 3
Сегмент 4
Сегмент 5
— Корневой порт
— Назначенный порт
— Port in blocking state
Определение корневого коммутатора
Определение корневого порта (на каждом коммутаторе)
Выбор назначенных коммутаторов для каждого сегмента сети
Обучение (заполнение таблиц коммутации)
15 секунд / этап
Пакеты BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
  Dst = 01:80:C2:00:00:00
Pro:
Знание топологии всей сети
Возможны коммутаторы без STP
Contra:
Долгое время сходимости
  1 минута
Простой каналов

## Slide 12
Построение дерева
Порт | Метрика/1993 | Метрика/2004
10 Мбит | 100 | 2 000 000
100 Мбит | 19 | 200 000
1 Гбит | 4 | 20 000
10 Гбит | 2 | 2 000
100 Гбит |  | 200
10 Тбит |  | 2

## Slide 13
Пример сети
111
222
333
444
555
666
777
888
1
2
1
2
3
4
3
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
5
6
4
3
5
6
3
4
3
4
3
4
3
4

## Slide 14
Топология STP
111
222
333
444
555
666
777
888
1
2
1
2
3
4
3
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
5
6
4
3
5
6
3
4
3
4
3
4
3
4
Designated
Root
Blocked

## Slide 15
RSTP: Rapid Spanning Tree
Edge port (тупиковая связь) – не участвует в процессе
Исключён этап обучения
  Начинается сразу
Сокращение времени обнаружения изменения топологии
  С 20 сек до 6
Альтернативные порты
Совместим с STP

## Slide 16
Топология RSTP
111
222
333
444
555
666
777
888
1
2
1
2
3
4
3
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
5
6
4
3
5
6
3
4
3
4
3
4
3
4
Designated
Root
Blocked
Alternative
Edge

## Slide 17
Транки (trunk)
и логические каналы

## Slide 18
Борьба с размножением трафика

## Slide 19
Выбор порта для отправки
Динамический
  Протоколы верхнего уровня!
Статический
  MAC-адрес
    Источник
    Приёмник
    XOR
  IP-адрес
  …

## Slide 20
Распределённое агрегирование каналов
— Агрегированный канал
Switch
Switch
Switch
Switch
IEEE 802.3ad
LCAP – Link Control Aggregation Protocol

## Slide 21
Фильтрация трафика
Параметры фильтрации:
  Входящий порт
  Исходящий порт
  MAC отправителя
  MAC получателя
  EtherType (протокол)
  Заголовки протоколов высшего уровня
Широковещательный трафик не фильтруется
Сложны в настройке
В основном фильтрация ведётся на маршрутизаторах (L3)

## Slide 22
VLAN: Виртуальные сети
Виртуальная сеть 1
Виртуальная сеть 2
Виртуальная сеть 3
Виртуальная сеть 4
«Плоские» сети
Трафик VLAN
(включая широковещательный) полностью изолирован от других VLAN

## Slide 23
VLAN на 1 коммутаторе
Виртуальная
сеть 1
Виртуальная
сеть 2
Виртуальная
сеть 3

## Slide 24
VLAN в коммутируемой сети
Switch1
Switch2
Нерациональное использование портов и кабелей
IEEE 802.1Q
vs Группировка MAC-адресов

## Slide 25
Native VLAN
  Обычно VLAN 1
Метод настройки
  VLAN (список портов)
  Порт (список VLAN)
0x8100

## Slide 26
VLAN и STP
Sw3
Sw4
Sw1
Sw2
S1
S2
S3
S4
W1
VLAN2
VLAN1
Links, common for both VLANs

## Slide 27
Sw3
Sw4
Sw1
Sw2
S1
S2
S3
S4
W1
Multiple Spanning Tree Protocol

## Slide 28
Sw3
Sw4
Sw1
Sw2
S1
S2
S3
S4
W1
- Blocking port for VLAN1
- Blocking port for VLAN2

## Slide 29
QoS
Код | Трафик | Примечание
NC | Управление сетью | Высший приоритет
VO | Голос | Задержка < 10 мс
VI | Видео | Задержка < 100 мс
CL | Контролируемая нагрузка | 
EE | Улучшенное обслуживание | Без гарантий пропускной способности
BE | По возможности | Стандартное обслуживание
BK | Фоновый трафик | 
MAC-адрес + порт
Заголовки верхнего уровня (IP, протокол)
Маркирование трафика 801.1Q/p

## Slide 30
Ограничения коммутируемых сетей
Ограничения на топологию
  (R/M)STP всё равно не задействуют избыточные каналы
  Агрегация работает только локально
Сегменты LAN слабо изолированы
  Широковещательные шторма
  Доступность любого узла любому
  VLAN наоборот слишком сильно изолированы
Формат MAC-адреса:
  Сложна фильтрация трафика
  Недостаточно гибкая система адресации