## Slide 1
Коммутируемый Ethernet

## Slide 2
Локальные сети на разделяемой среде
Достоинства
Простая топология
Лёгкое наращивание узлов
Простой протокол
Автоматическое ограничение скорости передачи
Низкая стоимость сетевых адаптеров
Недостатки
Дефицит пропускной способности
Фактическое ограничение на количество узлов в сети

## Slide 3
Логическая структуризация сети
OSI L2/3

## Slide 4
Преимущества логической структуризации сети
Повышение производительности
  Уменьшение трафика в сегменте
  Параллельная обработка независимого трафика
Повышение гибкости сети
  Разные сегменты – разные настройки
Повышение безопасности данных
  Физическая недоступность чужого трафика
  Возможность контроля, фильтрации и журналирования
Повышение управляемости сети
  Локализация проблем
  Возможность обработки транзитного трафика

## Slide 5
Повышение производительности сети

## Slide 6
Алгоритм прозрачного моста
IEEE 802.1D

## Slide 7
Алгоритм прозрачного моста
IEEE 802.1D
Мост незаметен сетевым узлам
  Сохраняется сетевое оборудование
Метод доступа CSMA/CD (формально) сохраняется
  Только древовидная топология
Работает на L2 (канальном уровне модели OSI)
  Пакет
  MAC-адрес
  Таблица коммутации
  Любые технологии L1: Ethernet, Token Ring, FDDI
  Любые протоколы L3: TCP-IP, IPX/SPX
Активное оборудование
  Процессор
  Память
  Алгоритм

## Slide 8
Принцип работы
«Неразборчивый» режим / Promiscuous mode
Нет своего MAC-адреса
Буферизация кадра
  Задержка не критична для сети
Динамическое заполнение таблицы коммутации
  Постоянное обновление и устаревание
  Возможно вручную администратором
Маршрутизация по таблице коммутации
  Только один порт назначения (forwarding)
  Никогда не в порт получения (filtering)
  Незнакомый адрес – на все порты (кроме исходного)
Не защищает от широковещательных штормов

## Slide 9
Схема устройства моста

## Slide 10
Пример адресной таблицы

## Slide 11
Петли в коммутируемых сетях
Размножение кадра
Бесконечная циркуляция
Постоянная перестройка таблиц
Неустойчивая работа
Spanning Tree Protocol

## Slide 12
Коммутаторы / Switch
Повторитель + Много портов = Концентратор
Repeater + Multiport = Hub
Мост+ Много портов = Коммутатор
Bridge + Multiport = Switch
+ Много процессоров!
+ Multiprocessor
Начало 1990х
Рост трафика
Процессор моста не справляется

## Slide 13
Структура коммутатора EtherSwitch
Компания Kalpana
1990
Задержка до 40 мс
Ethernet Packet Processor
Коммутация каналов

## Slide 14
Коммутация
«на лету»

## Slide 15
Приём первых байтов кадра процессором входного порта
Поиск адреса назначения в адресной таблице (порта или общей)
Коммутация матрицы
Приём остальных байтов кадра процессором входного порта
Приём байтов кадра процессором выходного порта
Получение доступа к среде процессором выходного порта
Передача байтов кадра процессором выходного порта в сеть
а) Режим коммутации «На лету» (on-the-fly) / «Напролёт» (cut-through)
б) Режим полной буферизации кадра

## Slide 16
Разделяемая среда: на станцию приходится 10 / N Мбит/с
Коммутатор:
параллельная обработка потоков от портов
на каждую станцию приходится 10 Мбит/с
Общая производительность коммутатора 40 Мбит/с

## Slide 17
Борьба с перегрузками
В «классическом» (полудуплексном) режиме
Метод обратного давления (backpressure) – искусственные коллизии
Метод агрессивного захвата среды
  По окончании кадра
  После коллизии