## Slide 1
NAT: Трансляция сетевых адресов

## Slide 2
NAT: Преимущества
Позволяет сэкономить IP-адреса, транслируя несколько внутренних IP-адресов в один внешний публичный IP-адрес (или в несколько, но меньшим количеством, чем внутренних). По такому принципу построено большинство сетей в мире: на небольшой район домашней сети местного провайдера или на офис выделяется 1 публичный (внешний) IP-адрес, за которым работают и получают доступ интерфейсы с приватными (внутренними) IP-адресами.
Позволяет предотвратить или ограничить обращение снаружи ко внутренним хостам, оставляя возможность обращения изнутри наружу. При инициации соединения изнутри сети создаётся трансляция. Ответные пакеты, поступающие снаружи, соответствуют созданной трансляции и поэтому пропускаются. Если для пакетов, поступающих снаружи, соответствующей трансляции не существует (а она может быть созданной при инициации соединения или статической), они не пропускаются.
Позволяет скрыть определённые внутренние сервисы внутренних хостов/серверов. По сути, выполняется та же указанная выше трансляция на определённый порт, но возможно подменить внутренний порт официально зарегистрированной службы (например, 80-й порт TCP (HTTP-сервер) на внешний 54055-й). Тем самым, снаружи, на внешнем IP-адресе после трансляции адресов на сайт (или форум) для осведомлённых посетителей можно будет попасть по адресу http://example.org:54055, но на внутреннем сервере, находящемся за NAT, он будет работать на обычном 80-м порту. Повышение безопасности и сокрытие «непубличных» ресурсов.
Повышает управляемость сети: можно «на лету» добавлять, удалять и перемещать сетевые службы между хостами без изменения настроек клиентов

## Slide 3
Частные (серые) IP
IPv4:
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (маска подсети: 255.0.0.0 или /8)
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (маска подсети: 255.240.0.0 или /12)
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (маска подсети: 255.255.0.0 или /16)
127.0.0.0 — 127.255.255.255 (маска подсети: 255.0.0.0 или /8) loopback
IPv6:
fc00::/7
Пакеты, идущие с внутренних IP-адресов или на них, магистральные маршрутизаторы не пропускают. То есть внутрисетевые машины, если не принимать никаких мер, изолированы от Интернета. Тем не менее, есть ряд технологий, которые позволяют выходить таким машинам в Интернет.
Методы выхода в Интернет для частных адресов
Прокси-сервер (Proxy), сервер-посредник
NAT
Туннелирование

## Slide 4
Proxy
proxy.urfu.ru:3128
GET e1.ru/about.html HTTP/1.1
Host: e1.ru
User-Agent: Mozilla/5.0…
…
e1.ru:80
GET /about.html HTTP/1.1
Host: e1.ru
X-Forwarded-For: 192.168.1.12
User-Agent: Mozilla/5.0…
…

## Slide 5
Использование прокси-серверов
обеспечение доступа компьютеров локальной сети к сети Интернет;
кэширование данных: если часто происходят обращения к одним и тем же внешним ресурсам для снижения нагрузки на канал во внешнюю сеть и ускорения получения клиентом запрошенной информации;
сжатие данных: прокси-сервер загружает информацию из Интернета и передаёт информацию конечному пользователю в сжатом виде для экономии внешнего сетевого трафика клиента или внутреннего — организации, в которой установлен прокси-сервер;
защита локальной сети от внешнего доступа: например, можно настроить прокси-сервер так, что локальные компьютеры будут обращаться к внешним ресурсам только через него, а внешние компьютеры не смогут обращаться к локальным вообще (они «видят» только прокси-сервер);
ограничение доступа из локальной сети к внешней: например, можно запрещать доступ к определённым веб-сайтам, ограничивать использование интернета каким-то локальным пользователям, устанавливать квоты на трафик или полосу пропускания, фильтровать рекламу и вирусы;
учёт и контроль: все обращения к прокси-серверу как правило журналируются, могут также делаться копии запросов и передаваемых данных для целей сетевой безопасности, например
анонимизация доступа к различным ресурсам: прокси-сервер может скрывать сведения об источнике запроса или пользователе. В таком случае целевой сервер видит лишь информацию о прокси-сервере, например IP-адрес, но не имеет возможности определить истинный источник запроса; существуют также искажающие прокси-серверы, которые передают целевому серверу ложную информацию об истинном пользователе;
обход ограничений доступа: используется, например, пользователями стран, где доступ к некоторым ресурсам ограничен законодательно и фильтруется.

## Slide 6
Недостатки прокси-доступа
Свой прокси для каждого протокола
  Самый популярный HTTP/HTTPS
  Socks-прокси для TCP-соединений
Требуется усложнение протокола / отдельный протокол
  «Проксификация» приложений
Требуется настройка клиента
  Как минимум хост+порт
  Авторизация доступа
  Массовая настройка клиентов на прокси
    wpad: Web Proxy Autodiscovery Protocol (DHCP + DNS)

## Slide 7
NAT: базовая трансляция
Локальная сеть
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7
192.168.1.8
192.168.1.9
…
Gray IP | IP
192.168.1.7 | 7.8.0.1
192.168.1.3 | 7.8.0.2
192.168.1.9 | 7.8.0.3
Варианты:
Статический
Динамический
Направление:
Симметричный
Односторонний
7.8.0.{1-3}

## Slide 8
Асимметричный NAT
Gray IP | IP
192.168.1.7 | 7.8.0.1
192.168.1.3 | 7.8.0.2
192.168.1.9 | 7.8.0.3
Таблица трансляции
Таблица соединений
Src IP | Dst IP | Masq IP | TTL
192.168.1.3 | e1.ru | 7.8.0.2 | 1s
192.168.1.9 | twitter.com | 7.8.0.3 | 5s
192.168.1.3 | fb.com | 7.8.0.2 | 30s
192.168.1.3 | urfu.ru | 7.8.0.2 | 7s
… | … | … | …

## Slide 9
PNAT (Port + NAT)
Он же: NAPT, PAT, NAT overload, PAT, Masquerade…

## Slide 10
PNAT (Port + NAT)
Socket = IP + Port
Src IP | Src Port | Dst IP | Dst Port | Src IP’ | Src Port’ | Dst IP’ | Dst Port’ | TTL
192.168.1.5 | 56401 | e1.ru | 80 | 7.8.0.1 | 37453 | e1.ru | 80 | 60
192.168.1.9 | 46804 | fb.com | 443 | 7.8.0.1 | 37454 | fb.com | 443 | 58
192.168.1.5 | 56402 | e1.ru | 80 | 7.8.0.1 | 37455 | e1.ru | 80 | 53
… | … | … | … | … | … | … | … | …